Таблица типоисполнений БК 400

| Тип блока | Величина емкости, мкФ | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- |
| БК 401 | 40 | 09 401 001  |
| БК 402 | 80 | 09 402 001  |
| БК 403 | 200 | 09 403 001  |

Вместо знака  указать:

11 - для переднего присоединения;
21 - для заднего присоединения шпилькой;
31- для заднего присоединения винтом.

Блоки конденсаторов БК 401, БК 402, БК 403

Блоки конденсаторов БК 400 используются совместно с блоками БПЗ 400 и являются накопителями электрической энергии, которая используется для приведения в действие отключающих катушек выключателей.

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения "4" по ГОСТ 15150-69.

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от - 20° С до + 40° С.

Группа механического исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные нагрузки с максимальным ускорением 0,25 g в диапазоне частот от 5 до 100 Гц.

Степень защиты оболочки и выводов - IP00 по ГОСТ 14255-69.

Основные параметры

| Номинальная емкость блоков, мкФ: |
| --- |
| БК 401 БК 402 БК 403 | 40  4 80  8 200  20 |
| Номинальное напряжение, В | 400  20 |

Технические данные

| Цепь разделительных диодов блоков выдерживает: |
| --- |
| в процессе разряда конденсаторов прямой ток , А, не более длительно обратное напряжение, В | 10 500 |
| Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников: переднее, заднее (винтом или шпилькой) |
| Габаритные размеры, мм, не более: |
| БК 401, БК 402 БК 403 | 185 х 147 х 136 282 х 147 х 175 |
| Масса блоков, кг, не более: |
| БК 401 БК 402 БК 403 | 3 3,5 8 |

Конструкция

Все части блоков смонтированы на механически прочном цоколе и закрыты оболочкой.

Структура условного обозначения

БК 40Х Х4

Б - блок;
К - конденсаторов;
40 - условное обозначение конструктивного исполнения;
Х - цифра: 
     1 - блок конденсаторов с номинальной емкостью 40 мкФ; 
     2 - блок конденсаторов с номинальной емкостью 80 мкФ; 
     3 - блок конденсаторов с номинальной емкостью 200 мкФ; 
Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, О) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.

НТД - ТУ 16-88 ИАЕЖ. 656 121. 004 ТУ

При заказе необходимо указать:

- обозначение типа блока;

- климатическое исполнение (УХЛ4 или О4);

- вид присоединения внешних проводников: переднее или заднее (винтом или шпилькой);

- номер технических условий.