#### Коробки соединительные типа   КП-6 КП-12 КП-24 КП-48

Коробки предназначены для соединения и разветвления кабелей и проводов с медными или алюминиевыми жилами в силовых цепях напряжением до 660 В переменного тока частотой 50 или 60Гц и в цепях управления постоянного и переменного тока во взрывоопасных зонах.

Коробки КП6, КП12, КП24 и КП48 имеют унифицированную конструкцию и различаются по количеству зажимов, кабельных вводов и диаметру их проводных отверстий.

Номинальное сечение подсоединяемых кабелей от 1 мм2 до 6 мм2. По спецзаказу выполняются коробки с трубными вводами с резьбой под сгоны: ввод №2 – 3/4"  ; №3 – 1 и ¼"; №4 – 1 ½.

На крышке коробки имеется маркировка 2ExeIIT5. Коробка КП48 набирается из двух корпусов коробки КП24. Климатическое исполнение коробок по ГОСТ 15150-69: У1, ХЛ1, ОМ1, Т1.

Степень защиты от воздействия окружающей среды IP54 по ГОСТ 14254-80. Температура окружающего воздуха для климатических исполнений:

У – от – 40оС до +40оС;

ХЛ – от – 60оС до +40оС;

Т – от – 10оС до +45оС;

ОМ – от – 40оС до +45оС.

Относительная влажность воздуха (98±2)% при температуре (35±2) С с конденсацией влаги.

### ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА

Пример записи обозначения коробки на номинальное напряжение 380В, частотой сети 50Гц на 24 клеммных зажима, с двумя кабельными вводами №1(012мм) с расположением "Г", с двумя кабельными вводами №2(025мм) с расположением "Д, З", с одним кабельным вводом №3(030мм) с расположением "Ж", двумя кабельными вводами №4(040мм) с расположением "В, Е" климатического исполнения и категории размещения У1 при ее заказе и в документации другого изделия для внутреннего рынка:

| "Коробка КП 24-12(Г)22(Д,З)31(Ж)42(В.Е)380У1ТУ16-685.032-86ИМШБ.685552.001ТУ" |
| --- |
| Условное обозначение ввода | Прорезка уплотненных колец , мм 0,мм. |
| № 1 | 7;11;2 |
| № 2 | 10;14;18;22 |
| № 3 | 18;21;25;29 |
| № 4 | 24;28;32;36;40 |