Разделители мембранного типа РМ

Предназначены для предохранения внутренней полости чувствительных элементов измерительных устройств(датчиков давления, манометров, вакуумметров, мановакуумметров, и т,д.) от попадания в нее агрессивных, горячих, кристаллизующихся, несущих взвешенные твердые частицы.

Соединение разделителя с измерительным устройством осуществляется непосредственно или через соединительный рукав ЦТКА 302.656.008.

Основные технические характеристики исполнения разделителей, верхний предел измерений давления устройства соединенного с разделителем, температура измеряемой среды, наружный диаметр и масса приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Исполнение | Предел измер., МПа | Темпер. измер. среды,°С | Наружн. диаметр, мм | Масса,кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РМ 5319С (с резьбой М20х1,5) | 0,025÷2,5 | -40÷200 | 100 | 3 |
| 2 | РМ 5319С-01 (с резьбой М20х1,5 и дополнительной фторопластовой мембраной) |  |  |  |  |
| 3 | РМ 5319С-G1/2 (с резьбой G1/2") |  |  |  |  |
| 4 | РМ 5319С-01-G1/2 (с резьбой G1/2" и дополнительной фторопластовой мембраной) |  |  |  |  |
| 5 | РМ 5319С-Ø10 (с резьбой М20х1,5,для мазута и других вязких сред) |  |  |  |  |
| 6 | РМ 5319С-01-Ø10 (с резьбой М20х1,5,для мазута и других вязких сред,с дополнительной фторопластовой мембраной) |  |  |  |  |
| 7 | РМ 5319С-Ø10-G1/2 (с резьбой G1/2", для мазута и других вязких сред) |  |  |  |  |
| 8 | РМ 5319С-01-Ø10-G1/2(с резьбой G1/2", для мазута и других вязких сред,с дополнительной фторопластовой мембраной) |  |  |  |  |
| 9 | РМ 5319С-02 (с резьбой М20х1,5,с нижним фланцом из стали 45) |  |  |  |  |
| 10 | РМ 5319С-02-G1/2 (с резьбой G1/2",с нижним фланцем из стали 45) |  |  |  |  |
| 11 | РМ 5319С-02-Ø10 (с резьбой М20х1,5,нижним фланцем из стали 45,для мазута и других вязких сред) |  |  |  |  |
| 12 | РМ 5319С-02-Ø10-G1/2 (с резьбой G1/2",с нижним фланцем из стали 45,для мазута и других вязких сред) |  |  |  |  |
| 13 | РМ 5320С(с резьбой М20х1,5 и болтами М10) | 0,025÷2,5 | -40÷200 | 145 | 2,2 |
| 14 | РМ 5320С-01 (с резьбой М20х1,5 и болтами М10 и с дополнительной фторопластовой мембраной) |  |  |  |  |
| 15 | РМ 5320С-М30 (с резьбой М30х1,5,болтами М10) |  |  |  |  |
| 16 | РМ 5320С-01-М30 (болтами М10,с дополнительной фторопластовой мембраной) |  |  |  |  |
| 17 | РМ 5321С (с резьбой М20х1,5) | 4÷60 | -40÷200 | 100 | 2 |
| 18 | РМ 5321С-01 (с резьбой М20х1,5,и дополнительной фторопластовой мембраной) |  |  |  |  |
| 19 | РМ5321С- G1/2 (с резьбой G1/2") |  |  |  |  |
| 20 | РМ 5321С-01-G1/2 (с резьбой G1/2" и дополнительной фторопластовой мембраной) |  |  |  |  |
| 21 | РМ 5321С- Ø10 (с резьбой М20х1,5,для мазута и других вязких сред) |  |  |  |  |
| 22 | РМ 5321С-01- Ø10 (с резьбой М20х1,5,для мазута и других вязких сред,с дополнительной фторопластовой мембраной) | 4÷60 | 4÷200 | 100 | 2 |
| 23 | РМ 5321С- Ø10-G1/2(с резьбой G1/2", для мазута и других вязких сред) |  |  |  |  |
| 24 | РМ 5321С-01-Ø10-G1/2(с резьбой G1/2", для мазута и других вязких сред,с дополнительной фторопластовой мембраной) |  |  |  |  |
| 25 | РМ 5321С-02 (с резьбой М20х1,5,с нижним фланцом из стали 45) |  |  |  |  |
| 26 | РМ 5321С-02-G1/2 (с резьбой G1/2",с нижним фланцем из стали 45) |  |  |  |  |
| 27 | РМ 5321С-02-Ø10 (с резьбой М20х1,5,нижним фланцем из стали 45,для мазута и других вязких сред) |  |  |  |  |
| 28 | РМ 5321С-02-Ø10-G1/2 (с резьбой G1/2",с нижним фланцем из стали 45,для мазута и других вязких сред) |  |  |  |  |
| 29 | РМ 5322С (с резьбой М20х1,5 и болтами М12х1,5) | 4÷60 | 4÷200 | 100 | 1,5 |
| 30 | РМ 5322С-01(с резьбой М20х1,5 и болтами М12х1,5 и дополнительной фторопластовой мембраной) |  |  |  |  |
| 31 | РМ 5322С-М14 (с резьбой М20х1,5 и болтами 14х1,5) |  |  |  |  |
| 32 | РМ 5322С-01-М14 (с резьбой М20х1,5 и болтами 14х1,5 и дополнительной фторопластовой мембраной) |  |  |  |  |

Дополнительная погрешность вносимая разделителем, % не более                         ±1

Материалы деталей,контактирующих с измеряемой средой:

Мембрана-36НХТЮ,фторопласт (дополнительно)

Корпус-12Х18Н10Т;фланец нижний-12Х18Н10Т,сталь 45

Габаритные и присоединительные размеры разделителей и соединительного рукава приведены в приложениях 1,2,3,4,5,6.