Измеритель двухканальный ОВЕН 2ТРМ0

Измеритель%регулятор одноканальный ОВЕН ТРМ1

Измеритель ПИД%регулятор с доп. реле ОВЕН ТРМ10

Измеритель ПИД%регулятор для управления задвижками

и трехходовыми клапанами ОВЕН ТРМ12

Измеритель%регулятор двухканальный ОВЕН 2ТРМ1

2ТРМ0%Х

Тип корпуса:

Щ1N— щитовой, 96х96х70 мм, IP54 Щ2N — щитовой, 96х48х100 мм, IP54

Н — настенный, 130х105х65 мм, IP44

ТРМ1%Х.Х

Тип корпуса:

Щ1N— щитовой, 96х96х70 мм, IP54 Щ2N — щитовой, 96х48х100 мм, IP54

Н — настенный, 130х105х65 мм, IP44

2ТРМ1%Х.Х Х

ТРМ10%Х.Х

ТРМ12%Х.Х

Модернизированные приборы Обозначение при заказе

Тип корпуса:

Щ1N— щитовой, 96х96х70 мм, IP54 Щ2N — щитовой, 96х48х100 мм, IP54

Н — настенный, 130х105х65 мм, IP44

Тип корпуса:

Щ1N— щитовой, 96х96х70 мм, IP54 Щ2N — щитовой, 96х48х100 мм, IP54

Н — настенный, 130х105х65 мм, IP44

Тип корпуса:

Щ1N— щитовой, 96х96х70 мм, IP54 Щ2N — щитовой, 96х48х100 мм, IP54

Н — настенный, 130х105х65 мм, IP44

Выход:

Р — реле электромагнитное 8 А 220 В

К — транзисторная оптопара структуры n–p–n_типа 400 мА 60 В

С — симисторная оптопара 50 мА 240 В для управления однофазной нагрузкой

С3 – три симисторные оптопары для управления трехфазной нагрузкой

Т — выход для управления твердотельным реле 4...6 В 50 мА

И — цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4...20 мА»

У — цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0...10 В»

Выходы 1 и 2:

Р — реле электромагнитное 8 А 220 В

К — транзисторная оптопара структуры n–p–n_типа 400 мА 60 В

С — симисторная оптопара 50 мА 240 В для управления однофазной нагрузкой

Т — выход для управления твердотельным реле 4...6 В 50 мА

И — цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4...20 мА»

У — цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0...10 В»

Выходы:

Р — два электромагнитных реле 1 А 220 В

К — две транзисторные оптопары структуры n–p–n_типа 400 мА 60 В

С — две симисторные оптопары 50 мА 240 В для управления однофазной нагрузкой

Т — два выхода для управления твердотельным реле 4...6 В 50 Ма