АНКЕРНЫЕ  ЗАЖИМЫ

ПЛАШЕЧНЫЙ ЗАЖИМ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЗАЖИМ

КРЮК, АНКЕРА, ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ ЗАЖИМЫ

Преимущества СИП с изолированной несущей жилой

перед СИП с неизолированной несущей жилой

􀀹 Система с неизолированной несущей нулевой жилой менее безопасна,

т.к. в случае обрыва в цепи нулевого проводника несущая жила может

оказаться под напряжением, опасным для жизни и здоровья людей.

􀀹 Надежность системы с неизолированной несущей жилой ниже, чем

надежность системы с изолированной несущей жилой, особенно в

условиях загрязненной внешней среды (нарушение контакта в

присоединениях и снижение механической прочности жилы).

􀀹 Незначительный выигрыш в стоимости СИП с неизолированной

несущей жилой не покрывает дополнительных расходов на арматуру

(для СИП с неизолированной жилой требуется более широкая

номенклатура изделий арматуры и монтажного инструмента) и

эксплуатацию.

􀀹 В арматуре для СИП с неизолированной несущей жилой, в отличие от

арматуры для СИП с изолированной несущей жилой, отсутствуют элементы защиты магистральной линии от обрывов.

Конструкция СИП-2 надежнее в эксплуатации, т.к. всю механическую

нагрузку несет на себе изолированный несущий нулевой провод из

сплава АВЕ высокой прочности, алюминиевые фазные провода не

подвергаются механическим нагрузкам.

􀀹 Арматура для СИП-2 более универсальная, надежная и удобная для

монтажа.

􀀹 Монтаж провода СИП-2 значительно проще, чем СИП-4, так как вся

анкерная и подвесная арматура монтируется за одну несущую жилу.

􀀹 Легко определяется нулевая жила.

􀀹 Не требуется применение динамометрического ключа.

􀀹 Соединение СИП-2 могут выполняться в пролетах. Соединение СИП-4

возможно только в шлейфах на опорах, после чего остаются лишние

куски СИП,

􀀹 СИП-2 имеет меньшие потери механической прочности в местах

установки ответвительных прокалывающих зажимов.

􀀹 СИП-2 в отличие от СИП-4 не вытягивается с течением времени

Основные аргументы сторонников применения СИП

без несущего элемента в качестве магистрали

СИП-4 дешевле, чем СИП-2 (того же сечения).

Комментарий.

1. Разница в цене в пользу СИП-4 заметна лишь для малых сечений СИП.

Цены на СИП-4 и СИП-2 сечений 70 мм2 и более практически одинаковы.

Однако в совокупности с арматурой (для любых сечений) магистраль с СИП-4

всегда дороже магистрали с СИП-2.

СИП-4 прочнее, чем СИП-2 (того же сечения).

Комментарии.

1. Прочность на разрыв СИП-4, рассчитанная как арифметическая сумма прочностей

основных жил СИП-4, безусловно выше, чем прочность несущей жилы СИП-2.

Однако на практике эта прочность принципиально не может быть достигнута,

поскольку механические тяжения проводов жгута СИП-4 существенно

различаются (в частности из-за различного нагрева током).

2. Потери прочности у СИП-4 из-за установки прокалывающей ответвительной

арматуры существенно больше, чем у СИП-2.

3. Прочность провода СИП-2 на разрыв вполне достаточна для строительства

подавляющего большинства магистральных линий (несущий провод сечением

54.6 мм2 выдерживает на разрыв 1600 кгс).

4. Даже при небольших механических напряжениях в алюминиевых жилах СИП-4 (от 35 Н/мм2) наблюдается вытягивание проводов с течением времени, т.е.

происходит постоянное увеличение стрелы провеса, чего не случается с СИП-2

СХЕМА ОТВЕТВИТЕЛЬНОГО ЗАЖИМА