# Высокоэффективные светодиодные светильники ALTUS

Светодиодный светильник ALTUS предназначен для освещения магистралей, улиц, дорог, железнодорожных платформ, территорий, прилегающих к общественным и жилым зданиям и сооружениям, автопарковок, парковых территорий, а также для освещения промышленных площадей.

## Устройство

Светильник представляет собой металлический корпус и основание, выполняющие функции основной несущей конструкции и радиатора. Корпус светильника и радиатор полностью решают задачи отвода тепла и герметизации отсека со светодиодами, что обеспечивает длительный срок службы светильника. 
Для повышения надежности электропитания используются два независимых драйвера, осуществляющих питание двух светодиодных матриц. В качестве светоизлучателей используются мощные высокоэффективные светодиоды белого свечения компании OSRAM (Германия) с формирующими линзами. Формирующие линзы распределяют/концентрируют световой поток внутри светового пятна так, что сила света больше на полях пятна рассеяния. Таким образом, светильник позволяет получить равномерное освещение поверхности автодороги, обеспечить максимальный комфорт, безопасность водителей и пешеходов.

Особенностями светодиодного светильника являются:

- Контроль и ограничение температуры светодиодов (радиатора) для обеспечения длительной бесперебойной и эффективной работы светодиодов.

- Возможность дистанционного управления интенсивностью светового потока при помощи электрического управляющего сигнала (функция интеллектуального управления).

## Технические характеристики

Основные технические характеристики светодиодного светильника представлены в таблице ниже.

|  | ALTUS-10000 | ALTUS-7200 |
| --- | --- | --- |
| Диапазон напряжения питания | 160…260 В АС (47-53 Гц) |
| Максимальный световой поток | 10 000* Лм | 7 200* Лм |
| Число светодиодов | 36 | 24 |
| Потребляемая мощность | 108 Вт | 77 Вт |
| Угол раскрытия светового потока | 80х120° |
| Спектр излучения | солнечный белый |
| Класс светораспределения | Н |
| Рабочая температура | - 40°С … +40°С |
| Напряжение управления | 220 В АС |
| Кратность уменьшения интенсивности светового потока при управляющем напряжении 220 В | до 6 |
| Степень защиты | IP 67 |
| Крепление на опоры с диаметром кронштейна, мм | 48-60 |
| Срок службы светильника** | не менее 50 000 ч. |
| Габаритные размеры | 500х175х65 мм (без кронштейна) 500х175х153 мм (с кронштейном) |
| Масса | 4,5 кг |

* В условиях недостаточного теплоотвода при температуре радиатора выше 65°С световой поток светильника автоматически уменьшается для увеличения срока службы светодиодных излучателей.

** Под сроком службы понимается временной промежуток, по истечении которого светодиоды теряют яркость на 30%, но полностью сохраняют свою работоспособность.

## Обслуживание

В светодиодных светильниках установлены светодиоды, имеющие по техническим параметрам производителя срок непрерывной работы не менее 50 000 часов. Электронная часть спроектирована с аналогичным сроком эксплуатации. Техническое обслуживание светильника на протяжении всего срока эксплуатации не требуется.

Светодиодные светильники ALTUS разработаны по инновационным технологиям и изготовлены из качественных материалов на современном оборудовании, что объясняет целый ряд их преимуществ по сравнению с традиционными уличными светильниками.

## Преимущества светодиодных светильников ALTUS

- Высокая экономичность обеспечивается за счет малого энергопотребления: экономия электроэнергии до 60% по сравнению с газоразрядными источниками света.

- Срок службы не менее 50 тысяч часов, что эквивалентно 5,5 годам непрерывной работы или 10…15 лет работы в режиме реального графика освещения. Это обусловлено отсутствием у источников света нити на-кала, благодаря нетепловой природе излучения. Например, дугоразрядную лампу за этот срок придется заменить не менее 12 раз.

- Не нуждаются в техническом обслуживании на протяжении всего срока службы, что высвобождает финансовые и трудовые ресурсы.

- Высокая механическая прочность и повышенная надежность светильника обеспечивается за счет отсутствия вакуумных компонентов (стеклянной колбы, нити накала), присутствующих в традиционных источниках освещения.

- Высокая стабильность светотехнических характеристик в широком диапазоне питающих напряжений (80..120% от номинального), что обеспечивает комфортные условия для прохожих и всех участников до-рожного движения.

- Полное отсутствие опасности перегрузки электросетей в момент включения, т.к. номинальный ток светодиодного светильника равен пусковому и составляет всего 0,35…0,5 А (в отличие от светильников с газоразрядными лампами, для которых потребляемый ток составляет около 2,1 А, а пусковой 4,5 А).

- Мгновенное зажигание при подаче питающего напряжения и независимость работоспособности от низких температур окружающего воздуха. Широко используемые в настоящее время для уличного освещения светильники с газоразрядными лампами неудовлетворительно запускаются при низких температурах.

- Наличие защиты от перенапряжений, токов короткого замыкания позволяет применять светильники даже в сетях с низкими показателями качества электрической энергии.

- Экологическая безопасность - отсутствие необходимости специальной утилизации (по окончании срока службы светильники утилизируются как бытовой отход, т.к. не содержат ртути, ее производных и других ядовитых или вредных составляющих).

- Показатель использования светового потока равен 100%, тогда как у традиционных светильников – 50…75%. Мощные светодиоды представляют собой однонаправленные точечные источники света с встроенной корректирующей оптикой, что обеспечивает идеальное формирование заданных диаграмм направленности светового потока и позволяет сосредоточить все излучение в одном направлении (задача практически невыполнимая для других источников света).

- Светодиодные светильники (в отличие от светильников с газоразрядными лампами) обладают возможно-стью регулирования яркости (диммирование) за счет снижения питающего напряжения с помощью управляющего микроконтроллера (по желанию Заказчика), при этом спектральный состав излучения и цветопередача не изменяются.

- Возможность улучшения освещенности за счет увеличения количества светильников на существующих мощностях и кабельных трассах.

- Легкость монтажа светодиодного светильника обеспечивается его конструктивными особенностями: удоб-но расположенная и легкодоступная клеммная колодка и универсальная система крепления для фиксации на кронштейне.

- Отсутствие вредного эффекта низкочастотных пульсаций (стробоскопического эффекта), свойственного газоразрядным источникам света. Газоразрядные источники света мерцают с различной частотой, оказывая влияние на эффективность зрительной работы и повышая утомленность органов зрения. Световой поток светодиодов постоянен, как и естественный свет солнца, что обеспечивает психологический комфорт (соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03).

- Контрастность света светодиодов превышает контрастность люминесцентных ламп, тем самым обеспечи-вается значительно лучшая четкость освещаемых объектов и цветопередача (индекс цветопередачи 80-85) при, казалось бы, меньшей видимой яркости

- Применение источников света на основе светодиодов одобрено НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Учреждения Российской академии медицинских наук Научного центра здоровья детей РАМН.

- При монтаже светодиодных светильников используется кабель меньшего сечения, что является существенной статьей экономии в случае значительного количества светоточек.

- Экономия денежных средств при согласовании точки электропотребления (снижение общей стоимости технологического присоединения электрической мощности к электрическим сетям) в случае значительного количества светоточек.

- Возможность экономии за счет снижения яркости (диммирования) – согласно СНиП 23-05-95 (пункт 7.44) для экономии электроэнергии допускается снижение уровня освещенности на 30-50% в ночное время.

- Снижение технологических потерь электроэнергии в линиях питания светильников («потери на тепло») в 9-16 раз по сравнению с газоразрядными источниками света за счет меньшего токопотребления.