Системы кабельного обогрева пола GULFSTREAM

разработаны для взыскательного потребителя

с  высоким уровнем требований

к надежности и безопасности товаров.

ОО

# Text boxes

Выгодное решение

Системы кабельного обогрева пола GULFSTREAM разработаны с учетом многолетних испытаний отечественных и зарубежных инженеров, а также пожелания российских потребителей и дистрибьюторов — мы предлагаем  продукт премиум категории, отвечающий всем требованиям эксплуатации в наших условиях.

Еще надежней

Непрерывный процесс контроля качества производимой продукции, а также многоэтапные промышленные тестирования гарантируют безопасность и надежность систем кабельного электрообогрева пола GULFSTREAM.

Совершенная система контроля качества

— входной контроль материалов, операционный контроль на каждом этапе передела, контроль готовой продукции. На основных стадиях производства мы удваиваем количество испытаний выпускаемых изделий — это обеспечивает наивысшие показатели надежности и безопасности систем кабельного обогрева пола!

Удобная Упаковка и презентабельный внешний вид

ООО «Автоматика СЭМКабель»

Г.Омск, ул.3-я Заводская, 20

Телефон: (3812)67-12-68, 67-12-59

e-mail: semkabel@rambler.ru

.

Система кабельного обогрева

на основе секции

Нагревательные секции (одножильные и двужильные), заливаемые сверху бетонной стяжкой ( 3–5 см. -для создания комфортного обогрева, 5 – 8 см. -для создания основного обогрева (при укладке сверху кафельной плитки уровень пола поднимется еще на 1,4 см)

Состав комплекта:

Нагревательная секция

Гофрированная трубка

для датчика – 1,5м

Монтажная лента

Инструкция по монтажу

и эксплуатации

Картонная упаковка

в соответствии со

стандартами

Подходит для помещения любой конфигурации

Может служить в качестве основной системы обогрева помещения

Имеет большой запас электрической и механической прочности

Теплостойкая изоляция выдерживает до 125°С

Одножильный/Двужильный кабель в нагревательных секциях

Дольше сохраняют уровень комфортной температуры за счет аккумуляциитепла в стяжке

Обеспечивают экономичный расход электроэнергии

Гарантия 15 лет

ОДНОЖИЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ КГС 1:

Это нагревательный кабель, к которому подсоединены два монтажных (холодных) конца через соединительные муфты. Соединительная муфта служит для надежного соединения нагревательной жилы и экрана с двумя медными проводами монтажного конца, который используется для подключения нагревательной секции к терморегулятору и защитному заземлению. Для подключения одножильной секции к терморегулятору нужно вывести к точке питания два монтажных провода.

Одножильные нагревательные секции рекомендуют применять для обогрева ванных комнат, прихожих, балконов, коридоров, зимних садов, лоджий, дорожек для бассейнов.

Нагревательный кабель –

это отрезок нагревательного кабеля

фиксированной длины, оснащенный

одним или двумя монтажными

проводами для подключения

к электрической сети.

Монтажная лента - предназначена для

упрощения раскладки нагревательных

секций  и закрепления их на поверхности

пола. Отрезки ленты крепятся к черновому полу. Расположенные на равном расстоянии лепестки позволяют выдерживать шаг раскладки секции.

Гофрированная трубка- применяется для укладки датчика температуры в пол, предохраняет провод от внешнего воздействия, позволяет после установки и заливки стяжки менять выносной датчик (в случае поломки или замены терморегулятора).

ПОДКЛЮЧЕНИЕОДНОЖИЛЬНОЙ НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ

Голубой и коричневый (может быть белые) цвета монтажных проводов соединены с нагревательной жилой кабеля и подключаются к контактам N и Load (нагрузка) терморегулятора. Голубой (белый)- N. Коричневый (белый)- Load. Провод заземления соединен с защитным экраном кабеля. Эти провода необходимо подключить к заземляющему контуру здания (или нулевому проводу).

ОДНОЖИЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ КГС 1:

Нагревательная жила - многопроволочная  жила

с увеличенным диаметром.

Обеспечивающая более надежный обжим

и более прочное соединение с концевой

и соединительной муфтой.

Изоляция из теплостойкого ПВХ пластиката,

с высокими механическими

и диэлектрическими характеристиками.

Обладает повышенной огнестойкостью и

способностью к самозатуханию.

Экран - оплетка из медных проволок обеспечивает  повышенную защиту от локального перегрева, прочность и устойчивость к различным нагрузкам, защита от электромагнитного излучения .

Нагревательные жилы –

обе многопроволочные жилы

кабеля греющие, удельная мощность

распределяется равномерно по

двум жилам  с меньшей нагрузкой

на каждую. Это увеличивает надежность

кабеля и срок его службы. Большинство

производителей теплого пола в конструкции

кабеля используют только одну

нагревательную жилу.

Изоляция из теплостойкого ПВХ пластиката,

с высокими  механическими и диэлектрическими характеристиками. Обладает повышенной огнестойкостью и способностью к самозатуханию.

Экран- аллюминиевая фольга с дренажной жилой их медных проволок  устойчив к различным нагрузкам, защищает от локального перегрева. Обеспечивает гибкость кабеля, обладает способностью к «запоминанию» формы, что значительно облегчает его  укладку.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДВУЖИЛЬНОЙ НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ К СЕТИ:

Голубой и коричневый  (могут быть белые) цвета монтажных проводов соединены с нагревательной жилой кабеля и подключаются к контактам N и Load (нагрузка) терморегулятора.  Голубой (белый)-N, коричневый (белый)- Load.

Провод заземления соединен с защитным экраном кабеля. Эти провода необходимо подключить к заземляющему контуру здания (или нулевому проводу).

ДВУЖИЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ КГС 2:

Двужильная нагревательная секция состоит из нагревательного кабеля, который с одной стороны оснащен соединительной муфтой и монтажным концом, а с другой- концевой муфтой без выводов. Двужильная конструкция позволяет подавать питание с одного конца секции.  Для подключения теплого пола на основе двужильного кабеля достаточно подвести к точке питания один монтажный провод. Это упрощает его раскладку в помещении.

Двужильные секции предпочтительны там, где люди проводят значительную часть времени: кухня, спальня, детская и другие помещения.

Систему Gulfstream мощностью 2 кВт и более рекомендуется подключать через специальную проводку и отдельный автомат.  Так же рекомендуется использовать УЗО (Устройство Защитного Отключения). УЗО необходимо обязательно использовать когда теплые полы монтируются во влажных помещениях (бассейнах, саунах).

Стандартная электропроводка согласно ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) выдерживает следующие токи и соответствует мощности нагрузки (Табл.1).

ЭТАПЫ МОНТАЖА ТЕПЛОГО ПОЛА НА ОСНОВЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ СЕКЦИЙ:

1. Расположение нагревательных секций:

Перед монтажом необходимо убедиться, что выбранный комплект  подходит  для помещения и желаемого типа обогрева  (комфортный или основной):

-Комфортный тип обогрева: Удельная мощность нагревательной секции должна составлять не менее 80-150 Вт. на  кв.м свободной площади;

-Основной тип обогрева: Удельная мощность нагревательной секции должна составлять не менее 150-225 Вт на кв.м. свободной площади.

ВНИМАНИЕ ! Если нагревательная секция используется как основное отопление, площадь, на которой уложены нагревательные секции, должна составлять не менее 70% от общей площади обогрева.

2. Электропроводка и расположение терморегулятора:

Необходимо проверить допускает ли электропроводка подключение дополнительной мощности системы Gulfstream . Нужно учесть так же дополнительные электрические устройства, которые могут быть  подключены к той же сети.

Обрабатывают пол грунтовкой для улучшения контакта поверхности основания с раствором, замоноличивающим греющий кабель. Если используется теплоизоляция, грунтовочные работы производить не обязательно. Главное, подготовить поверхность к укладке и креплению на нее теплоизолирующего материала.

Потом разметчаются места, где устройство теплого пола не требуется, например, под стационарной мебелью, сантехникой и т.д. Кроме того следует учесть отступы от стен не менее 5 см.

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ:

3.1 Подготовить в стене место для установки терморегулятора:

Монтаж терморегулятора можно сделать:

-на любой высоте от пола, подключив датчик к регулятору напрямую;

- На значительном удалении регулятора от термодатчика, подключив его через распаечную клеммную коробку.

В заранее определенном месте в стене коронкой высверливаются места под термостат и распаечную коробку (или только под термостат, если термодатчик подключается напрямую).

3.2 Проштробить в стене канавки для электропроводки, монтажных проводов нагревательной секции и трубки для датчика температуры:

По стене от термостата до пола и по полу в обогреваемую  зону (50 - 60 см от края) штробится канавка для монтажных концов нагревательного кабеля и датчика температуры пола в гофротрубке (диаметр 16 мм).

К месту установки термостата подводится питание 220 Вольт, сечение проводника питающего провода должно соответствовать силе тока теплого пола (обычно 3х1,5 или 3х2,5 для новых домов с приходящим вместе с питанием третьим "Земляным" проводом, если "Земли" нет, то 2х1,5 или 2х2,5).

По периметру нижней части стены всего помещения проложите демпферную ленту (пористый материал) на всю толщину предполагаемой конструкции теплого пола, можно воспользоваться используемой теплоизоляцией.

Для раскладки греющего кабеля закрепите отрезки монтажной ленты с шагом 0,5 - 1 м. Крепить ленту можно различными способами, например, с помощью дюбелей и саморезов с условием сохранения целостности гидроизоляционного ковра.

Если теплопотери через основание пола минимальны, например, под помещением находится обогреваемая комната, то можно укладывать теплоизоляцию небольшой толщины 3-4 мм только на обогреваемую площадь пола.

Если основание пола  холодное, следует подобрать теплоизоляцию соответствующей толщины и прочности и укладывать ее по всей площади помещения.

Крепить теплоизоляцию можно любым клеящим материалом, не нарушающим целостности структуры теплоизоляции.

3.5 Монтаж кабельного теплого пола:

Перед монтажом теплого пола надо рассчитать шаг укладки греющего кабеля с учетом окончательной корректировки обогреваемой площади.

Допустимое отклонение шага от расчетного не более 10 мм. Укладка теплого пола начинается с подводки монтажного конца греющего кабеля к месту расположения термостата. Соединительную муфту и начальный участок кабеля закрепите на полу и с этого места начните раскладку секции. Кабель укладывайте равномерно, без пересечения.

Строго соблюдайте постоянный шаг укладки в пределах всей обогреваемой площади. Недопустимо сближение уложенных витков кабеля на расстояние менее 80 мм (желательно не более 150 мм). Зафиксируйте концы кабеля, загибая вокруг него выступающие язычки монтажной ленты. Изгибы петель должны быть плавными, без изломов и натяжения кабеля. Расстояние от греющего кабеля до стены должно составлять около 5 см по всему периметру обогреваемой площади пола, если она примыкает к стене. Соединительные и концевые муфты кабеля должны находиться на полу. Монтажные концы кабеля выведите к термостату.

При укладке одножильного кабельного теплого пола соблюдаются те же правила, что и для двухжильного, но при планировании раскладки следует учесть, что к термостату подключаются оба монтажных конца кабеля.

Греющий кабель должен укладываться так, чтобы он находился на расстоянии не менее 100 мм от других нагревательных приборов, например, от стояков и труб центрального отопления. Во избежании механических повреждений нагревательной секции ее монтаж следует осуществлять в обуви с мягкой пружинистой подошвой, либо укрывать разложенный кабель фанерой или какими-либо другими материалами, препятствующими механическому воздействию на нагревательную секцию теплого пола при ходьбе по ней.

ВНИМАНИЕ!!! Шаг укладки греющего кабеля рассчитывается по формуле:

Шаг укладки (в см)=(100хS)/L

где S- фактическая площадь, на которую укладывается секция, кв.м;

L- длина секции, м, указана в маркировке кабеля.

3.6 Прорезать отверстие в теплоизоляции между витками кабеля для обеспечения жесткого сцепления стяжки с основанием пола.

3.7 Монтаж терморегулятора и датчика температуры:

Расположите датчик температуры в пластмассовой гофрированной трубке диаметром 16 - 20 мм.

Датчик должен располагаться внутри трубки в близи ее конца, а его соединительный провод должен выходить из другого конца трубки. Тот конец трубки с датчиком, который будет лежать в полу плотно закройте для предотвращения попадания внутрь цементного раствора.

Выведите трубку от места расположения термостата в пол. Радиус изгиба трубки должен быть не менее 5 см. Расстояние от стены до конца трубки в полу (места установки датчика) 50 - 60 см.

Закрепите трубку между нитками греющего кабеля на равном расстоянии от них с помощью лепестков монтажной ленты.

Конец гофрированной трубки должен доходить до монтажной коробки термостата или промежуточной распаечной коробки. Такой способ монтажа датчика применяется для того, чтобы можно было при необходимости заменить датчик, не вскрывая пол.

После установки датчика температуры пола канавка для монтажных концов греющего кабеля и датчика замазывается раствором.

Проверить отсутствие повреждений нагревательных секций и датчика температуры. Измерить сопротивления секции и датчика. Их значения должны соответствовать данным инструкции. Результаты измерений зафиксировать в протоколе или на схеме раскладки системы.

3.7 Выполнить необходимые электрические соединения:

Концы монтажных проводов кабеля и датчика пола необходимо облудить и подключить к термостату.

Проверьте электрические соединения. Затем кратковременно (примерно на 1 мин) подайте сетевое напряжение и проверьте работоспособность теплого пола. На лицевой панели термостата загорится светодиод и кабель должен начать греться.

Снова отключите питание до окончательного включения системы.

3.8 Уложить декоративное покрытие пола из кафельной или каменной плитки, линолеума.

3.9 Через 28 дней после заливки стяжки система готова к работе.  Включать систему можно только после полного затвердевания стяжки (согласно СНИП 28 дней). Включите терморегулятор и задайте на нем желаемый уровень обогрева. При первом включении системы после ее установки можно задать максимальный уровень обогрева и после достижения комфортной температуры уменьшить уровень. Первый раз ощущение «теплого пола» может появиться через значительный промежуток времени (от 6 до 48 часов).Особенно это относиться к вновь построенным помещениям с отключенным отоплением.

Монтаж теплого пола в качестве основного отопления:

В этом случае мы рекомендуем уложить слой жесткой теплоизоляции (пенополистирола) толщиной 30-80 мм. Затем цементно-песчаную стяжку толщиной 5 см. Далее крепиться монтажная лента, и монтаж продолжается, как он описан выше.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

1.  Запрещается укорачивать секции нагревательного кабеля, полученные от изготовителя и вносить какие-либо изменения в конструкцию нагревательной секции.

2. Запрещается заменять подводящие (монтажные) провода самостоятельно, нарушая соединения в муфте, выполненные изготовителем.

3. Запрещается самостоятельно вносить какие-либо изменения в конструкцию терморегулятора.

4. Запрещается, даже кратковременно, включать в сеть секции нагревательного кабеля, свернутые в бухту.

5. Запрещается выполнять работы по установке и ремонту регулятора, не отключив напряжение питания.

6.  Подключение системы Gulfstream должен производить квалифицированный электрик.

7. Запрещается включать секции нагревательного кабеля в электрическую сеть, напряжение в которой не соответствует рабочему напряжению.

8. Запрещается использовать нагревательные секции без стяжки.

9. В процессе эксплуатации недопустимо покрывать часть пола, под которым установлена система Gulfstream,  теплоизолирующими покрывалами (ковры, одеяла, пледы и т.д.)

10. В поверхность пола, на которой установлены нагревательные секции, не следует забивать гвозди, дюбеля или ввинчивать винты.

11. При нарушении какого-либо из перечисленных требований или указаний по монтажу изготовитель снимает с себя гарантийные обязательства.

Привлекательная цена

Проверенное качество

Востребованный модельный ряд  от 0,5 м2 до 12,0 м2

Классическая мощность - 150 Вт на кв.м, подойдет как для сухого, так и длявлажного помещения

Одножильный/Двужильный мат на сетке

Фторопластовая изоляция греющей жилы до 185°С

Полное отсутствие магнитных полей (двужильный кабель + экранирующая оплетка (фольга)

Простой монтаж

Гарантия 15 лет

Состав комплекта:

Нагревательный мат

Гофрированная трубка

для датчика – 1,5м

Инструкция по монтажу

и эксплуатации

Картонная упаковка

в соответствии со

стандартами

Тонкие теплые полы на матах

(одножильные и двужильные),

которые укладываются в слой

плиточного клея толщиной 5 мм

(таким образом, уровень пола при

использовании таких матов

поднимается только на высоту

плиточного клея и плитки( 1,4 см).

Система кабельного обогрева

на основе матов

Стеклосетка устойчива к агрессивной щелочной среде,

не ржавеет, не разлагается  с течением времени. При креплении нагревательного кабеля к сетке используется клейкая лента,  которая максимально четко выдерживает шаг укладки, фиксирует кабель препятствуя перемещению кабеля во время монтажа. Это обеспечивает равномерное попадание раствора на поверхность нагревательного кабеля гарантируя избегания формирования воздушных промежутков, приводящих к перегреву.

Гофрированная трубка- применяется для укладки датчика температуры в пол, предохраняет провод от внешнего воздействия, позволяет после установки и заливки стяжки менять выносной датчик (в случае поломки или замены терморегулятора).

ОДНОЖИЛЬНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ МГС 1:

Это нагревательная секция из одножильного экранированного кабеля, закрепленная на стеклосетке. Нагревательный мат оснащен монтажными концами и соединительными муфтами, в которых нагревательная жила и экран соединены с проводами монтажного конца, который подключает нагревательный мат к терморегулятору и защитному заземлению.

Одножильные нагревательные маты рекомендуют применять для обогрева ванных комнат, прихожих, балконов, коридоров, зимних садов, лоджий, дорожек для бассейнов.

ТЕПЛЫЙ ПОЛ НА

ОСНОВЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ МАТОВ:

Состав комплекта:

Нагревательный мат- это нагревательная

секция из экранированного кабеля,

закрепленная на армированной стеклосетке.

Стеклосетка- это материал ячеистой структуры,

полученный переплетением

стеклянных нитей и ровингов.

Стеклосетка устойчива к агрессивной щелочной среде,

не ржавеет, не разлагается  с течением времени. При креплении нагревательного кабеля к сетке используется клейкая лента,  которая максимально четко выдерживает шаг укладки, фиксирует кабель препятствуя перемещению кабеля во время монтажа. Это обеспечивает равномерное попадание раствора на поверхность нагревательного кабеля гарантируя избегания формирования воздушных промежутков, приводящих к перегреву.

Гофрированная трубка- применяется для укладки датчика температуры в пол, предохраняет провод от внешнего воздействия, позволяет после установки и заливки стяжки менять выносной датчик (в случае поломки или замены терморегулятора).

ОДНОЖИЛЬНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ МГС 1:

Это нагревательная секция из одножильного экранированного кабеля, закрепленная на стеклосетке. Нагревательный мат оснащен монтажными концами и соединительными муфтами, в которых нагревательная жила и экран соединены с проводами монтажного конца, который подключает нагревательный мат к терморегулятору и защитному заземлению.

Одножильные нагревательные маты рекомендуют применять для обогрева ванных комнат, прихожих, балконов, коридоров, зимних садов, лоджий, дорожек для бассейнов.

ОДНОЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ МГС1:

Нагревательная жила –

многопроволочная   жила

с увеличенным диаметром.

Обеспечивающая более надежный

обжим и более прочное соединение

с концевой и соединительной муфтой.

Внутренняя изоляция –

Фторопласт (Teflon),

за счет чего уменьшается диаметр кабеля

и стойкость к перегреву. У тефлона

превосходные характеристики он

обладает  высокой тепло - и

морозостойкостью, остается

гибким и эластичным при температурах от -70 до +270 С.

Наружная изоляция- из теплостойкого ПВХ пластиката, с высокими механическими и  диэлектрическими характеристиками. Обладает повышенной огнестойкостью и способностью к самозатуханию.

Экран - оплетка из медных проволок обеспечивает  повышенную защиту от локального перегрева, прочность и устойчивость к различным нагрузкам, защита от электромагнитного излучения .

ЭТАПЫ МОНТАЖА ТЕПЛОГО ПОЛА НА ОСНОВЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ  МАТОВ:

- Определить площадь обогрева:

Из общей площади помещения вычесть

места расположения мебели без  ножек,

бытовой техники и т.д.

Под полученную полезную площадь

подбирается нагревательный мат,

площадь которого примерно равна

площади обогрева. Чтобы разложить

мат по форме обогреваемой площади,

необходимо разрезать его на фрагменты,

при этом не затрагивая  нагревательный

кабель. Не  допускается наложение

его фрагментов друг на друга.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОГО ПОЛА НА ОСНОВЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ МАТОВ:

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДВУЖИЛЬНОГО НАГРЕВАТЕЛЬНОГО МАТА К СЕТИ:

Голубой и коричневый  (могут быть белые) цвета монтажных проводов соединены с нагревательной жилой кабеля и подключаются к контактам N и Load (нагрузка) терморегулятора.  Голубой (белый)-N, коричневый (белый)- Load.

Провод заземления соединен с защитным экраном кабеля. Эти провода необходимо подключить к заземляющему контуру здания (или нулевому проводу).

Так же рекомендуется использовать УЗО (Устройство Защитного Отключения). УЗО необходимо обязательно использовать когда теплые полы монтируются во влажных помещениях (бассейнах, саунах).

3. Последовательность установки системы:

3.1 Подготовить в стене место для установки терморегулятора:

Монтаж терморегулятора можно сделать:

-на любой высоте от пола, подключив датчик к регулятору напрямую;

- На значительном удалении регулятора от термодатчика, подключив его через распаечную клеммную коробку.

В заранее определенном месте в стене коронкой высверливаются места под термостат и распаечную коробку (или только под термостат, если термодатчик подключается напрямую).

3.2 Проштробить в стене канавки для электропроводки, монтажных проводов нагревательной секции и трубки для датчика температуры:

По стене от термостата до пола и по полу в обогреваемую  зону (50 - 60 см от края) штробится канавка для монтажных концов нагревательного кабеля

и датчика температуры пола в гофротрубке (диаметр 16 мм).

К месту установки термостата подводится питание 220 Вольт, сечение проводника питающего провода должно соответствовать силе тока теплого пола (обычно 3х1,5 или 3х2,5 для новых домов с приходящим вместе с питанием третьим "Земляным" проводом, если "Земли" нет, то 2х1,5 или 2х2,5).

2. Электропроводка:

Необходимо проверить допускает ли электропроводка подключение дополнительной мощности системы Gulfstream . Нужно учесть так же дополнительные электрические устройства, которые могут быть  подключены к той же сети.

Стандартная электропроводка согласно ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) выдерживает следующие токи и соответствует мощности нагрузки (Табл.1).

Систему Gulfstream мощностью 2 кВт и более рекомендуется подключать через специальную проводку и отдельный автомат.

3.5 Монтаж нагревательного мата:

Уложить нагревательный мат по всех поверхности свободной площади пола, обходя трубы. (Разрешается укладывать мат  под местами установки подвесных шкафов, умывальников и т.д. ) Для обхода препятствий необходимо разрезать стеклосетку, не повреждая при этом греющий кабель.

Зафиксировать нагревательный мат на поверхности пола. Мат самоклеющийся, его нужно прижать к полу, чтобы он приклеился.

Проследить чтобы место расположение датчика температуры оказалось на равном расстоянии между витками нагревательного кабеля.

Выведите монтажные провода нагревательного мата к месту расположения терморегулятора через канавки, подготовленные в стене. Проверьте отсутствие обрывов.

Для проверки отсутствия повреждений нагревательного мата и датчика температуры в процессе укладки, измерьте сопротивление нагревательного мата и датчика температуры. Их значение должно соответствовать данным инструкции.

3.3 Подготовить поверхность пола :

Основание должно быть ровным, плотным, обладать достаточной несущей способностью.

Загрязнение необходимо удалить, поверхность тщательно очистить от пыли мусора, избавить от острых предметов.

Потом разметчаются места, где устройство теплого пола не требуется, например, под стационарной мебелью, сантехникой и т.д. Кроме того следует учесть отступы от стен не менее 5 см.

3.4 Монтаж датчика температуры:

Поместите датчик температуры в гофротрубку, входящую в комплект. Датчик должен располагаться внутри гофротрубки вблизи ее конца. Конец

гофротрубки с датчиком, оканчивающийся в полу, плотно загерметизируйте для предотвращения попадания внутрь раствора.

Уложите гофротрубку с датчиком в подготовленную канавку и выведите к терморегулятору или распаечной коробке. Радиус изгиба трубки должен быть не менее 5 см.

Заполните канавку раствором для крепления плитки или зацементируйте.

Отметьте на полу место расположения датчика.

Подготовленную поверхность рекомендуем загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Сильно впитывающие поверхности грунтуются два раза. Дайте поверхности высохнуть.

3.5 Монтаж нагревательного мата:

Уложить нагревательный мат по всех поверхности свободной площади пола, обходя трубы. (Разрешается укладывать мат  под местами установки подвесных шкафов, умывальников и т.д. ) Для обхода препятствий необходимо разрезать стеклосетку, не повреждая при этом греющий кабель.

Зафиксировать нагревательный мат на поверхности пола. Мат самоклеющийся, его нужно прижать к полу, чтобы он приклеился.

Проследить чтобы место расположение датчика температуры оказалось на равном расстоянии между витками нагревательного кабеля.

Выведите монтажные провода нагревательного мата к месту расположения терморегулятора через канавки, подготовленные в стене. Проверьте отсутствие обрывов.

Для проверки отсутствия повреждений нагревательного мата и датчика температуры в процессе укладки, измерьте сопротивление нагревательного мата и датчика температуры. Их значение должно соответствовать данным инструкции.

3.6 Выполнить необходимые электрические соединения.:

Концы монтажных проводов кабеля и датчика пола необходимо облудить и подключить к термостату.

Проверьте электрические соединения. Затем кратковременно (примерно на 1 мин) подайте сетевое напряжение и проверьте работоспособность теплого пола. На лицевой панели термостата загорится светодиод и кабель должен начать греться. Снова отключите питание до окончательного включения системы.

3.7 Залить нагревательный мат слоем раствора для крепления плитки толщиной 5-8 мм и дайте ему высохнуть в соответствии с инструкцией по применению используемой плиточной смеси. Мы рекомендуем использовать плиточную сухую смесь для теплых полов.

После полного высыхания раствора для крепления плитки тонкий теплый пол Gulfstream  готов к работе. Включите его, следуя указаниям паспорта на терморегулятор.

Время высыхания раствора устанавливается в соответствии с инструкцией на применяемую плиточную смесь.

Допускается укладка плитки сразу на нагревательный мат. При этом необходимо проявить максимальную осторожность, чтобы не повредить

нагревательный кабель. Толщина клеевого раствора должна быть не менее 8 мм.

Нагревательный мат должен укладываться так, чтобы он находился на расстоянии не менее 100 мм от других нагревательных приборов.

Включать теплые полы можно только после полного высыхания плиточной смеси. Включите терморегулятор и задайте на нем желаемый уровень обогрева. При первом включении системы теплых полов после ее установки можно задать максимальный уровень обогрева, это ускорит процесс прогрева пола. После достижения комфортной температуры уменьшить уровень обогрева до желаемого. При включении системы Gulfstream  в первый раз ощущение  теплого пола может появиться через значительный промежуток времени. Особенно это относиться к вновь построенным помещениям с не включенным отоплением. Нужно учесть также, что, устанавливая систему Gulfstream, вы получаете комфортную систему отопления, поэтому ее мощность может не хватить для обогрева холодного помещения, когда основное отопление не работает.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию матов, за исключением разрезания сетки при укладке.

2. Запрещается заменять подводящие (монтажные) провода самостоятельно, нарушая соединения в муфте, выполненные изготовителем.

3. Запрещается самостоятельно вносить какие-либо изменения в конструкцию терморегулятора.

4. Запрещается, даже кратковременно, включать в электрическую сеть нагревательные маты, свернутые в рулон.

5. Запрещается включать нагревательные маты в электрическую сеть, напряжение в которой не соответствует рабочему напряжению, указанному в инструкции, на маркировке или упаковке.

6. Запрещается выполнять работы по установке и ремонту терморегулятора, не отключив напряжение питания.

7. Подключение системы Gulfstream  должен производить квалифицированный электрик.

8. Запрещается использовать нагревательные маты без минимального слоя плиточной смеси, полностью закрывающего нагревательный кабель.

9. Нельзя использовать один мат для обогрева разных помещений, например, ванной комнаты, коридора. Нужно устанавливать в таких помещениях отдельные нагревательные маты со своими терморегуляторами.

10. В случае, если здание имеет термокомпенсационные швы, нагревательный мат Gulfstream должен быть расположены так, чтобы исключалась всякая возможность прохождения кабеля через шов.

11. В связи с тем, что устройство теплых полов Gulfstream не подразумевает устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 3-5 см, укладка нагревательного мата на теплоизоляцию не рекомендуется, иначе тонкий слой раствора, укрывающий нагревательный мат, может растрескаться. Основание должно быть плотным и обладать достаточной несущей способностью.

12. Заливку нагревательного мата следует осуществлять, аккуратно распределяя раствор для крепления плитки равномерно по всей поверхности, исключая образование воздушных пустот вокруг нагревательного кабеля, затрудняющих тепловыделение.

13. В поверхность пола, на который установлен нагревательный мат, не следует вбивать гвозди, дюбеля  или ввинчивать винты.

14. При нарушении какого-либо из перечисленных требований изготовитель снимает с себя гарантийные обязательства.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ КАБЕЛЬНОГО ОБОГРЕВА  GULFSTREAM

- Соединительная муфта

на термоусаживаемых трубках с клеевым слоем.

Такой тип муфтирования обеспечивает полную

герметичность соединения, предотвращая

образование воздушных пузырей.

Это обеспечивает высокий уровень безопасности,

разумную стоимость без излишней переплаты.

- Нагревательный кабель максимально отвечает стандартам, гарантирует отсутствие

электромагнитного излучения. Так как по проводам, проложенным в теплых полах, течет «ток» очень малой величины- десятые доли ампера (для сравнения, сила тока, протекающего по проводу, питающему люстру из 5 ламп, в 100 раз больше)

- Экран в конструкции нагревательного кабеля

из алюмолавсана с дренажной жилой

обеспечивает гибкость кабеля,

обладает способностью к «запоминанию» формы,

что значительно облегчает его укладку

и снижает потребность в крепежных элементах.

- При производстве кабеля используется тефлоновая изоляция, за счет этого уменьшается диаметра кабеля и стойкость к перегреву. У тефлона превосходные характеристики он обладает высокой тепло- и морозостойкостью, остается гибким и эластичным при температурах от -70 до +270 С. И, как известно, используется как поверхность для утюгов и сковородок. (Когда большинство производителей используют сшитый полиэтилен в качестве изоляции, за счет чего увеличивается диаметр кабеля).

- Кабель изготавливается из монолитной нагревательной жилы с увеличенным диаметром. Это обеспечивает более надежный обжим и более прочное соединение с концевой муфтой.

- Обе жилы кабеля греющие- удельная мощность распределяется равномерно по двум жилам с меньшей нагрузкой на каждую. Это увеличивает надежность кабеля и срок его службы. Большинство производителей теплого пола в конструкции кабеля используют только одну нагревательную жилу.

- Нагревательные кабели, изготовлены и испытаны

по технологии, обеспечивающей повышенную

надежность, в полном соответствии

со стандартом Международной Электротехнической

Комиссии. Резистивные сетевые электронагреватели

согласно области применения настоящего стандарта

должны быть сконструированы и изготовлены таким

образом, чтобы гарантировались их электрическая,

термическая и механическая прочность и надежность

в работе и чтобы при нормальном применении они

не представляли опасности для пользователя или

окружающей среды.

- При производстве нагревательных Gulfstream  использованы материалы ведущих мировых производителей полимеров с добавками самозатухающих компонентов. Таким образом, кабель не может стать источником возгорания и препятствует распространению огня.

- Благодаря автоматическому регулированию температуры система Gulfstream потребляет ровно столько энергии, сколько необходимо для достижения желаемого уровня теплового комфорта.

- При креплении нагревательного кабеля к сетке

используется клейкая лента, которая максимально

четко выдерживает шаг укладки, фиксирует

кабель препятствуя перемещению кабеля во

время монтажа. Это обеспечивает равномерное

попадание раствора на поверхность

нагревательного кабеля гарантируя

избегания формирования воздушных

промежутков, приводящих к перегреву.

- При изготовлении нагревательных матов используется стеклосетка- материал ячеистой структуры, полученный переплетением стеклянных нитей и ровингов. Стеклосетка устойчива к агрессивной щелочной среде, не ржавеет,

не разлагается с течением времени.

Проста в обращении, заметно улучшает

прочностные свойства обрабатываемой

поверхности, берет на себя нагрузку,

связанные с постоянным изменением

температуры и влажности, тем самым

предотвращает смещение кабеля под

покрытием.

- Широкая ассортиментная линейка товара

позволяет подобрать систему

любой конфигурации.

- Теплый пол Gulfstream

имеет полную комплектацию,

что облегчает обустройство теплого пола.