# Выключатели автоматические А3700 на токи 16...160 А

- Номенклатурный каталог "Выключатели автоматические серии А3700 Ф, Б, БР"

- Номенклатурный каталог "Выключатели автоматические серии А3700 М"

- Номенклатурный каталог "Выключатели автоматические серии А3700 П"

- Сертификат соответствия

## Область применения

- А3700 БР - предназначены для использования на судах с неограниченным районом плавания (соответствуют Правилам Морского и Речного Регистра России)

- А3700 М - используются в электрооборудовании кораблей с неограниченным районом плавания

- А3700 П - предназначены для передвижных и стационарных установок

- А3700 Б - могут применяться в сетях АЭС. Условное обозначение выключателей выдвижного исполнения, предназначенных для поставки на АЭС - "БЭ"

## Основные технические данные

| Параметр | А3700Ф | А3700Б | А3700БР | А3700М | А3710П | А3770П |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрические характеристики |
| Число полюсов | 2, 3 |
| Номинальный ток выключателя In, A | 160 | 160 | 160 | 150 | 160 |
| Номинальное рабочее напряжение главной цепи, V | ~ 50, 60 Hz | 380 | 660 | 660 | 660 | 660 |
|  | ~ 400 Hz | - | 380 | - | 380 | 400 |
|  | - | 220 | 440 | 440 | 220 | 440 |
| Износостойкость выключателя |
| Износостойкость выключателя | общее количество циклов ВО | 16000 | 12000 | 16000 | 12500 |
|  | количество циклов ВО под нагрузкой | 10000 | 8000 | 10000 | 8000 |
| Количество циклов ВО под действием максимальных расцепителей тока | 200 |

## Дополнительные сборочные единицы и устройства

- Свободные контакты

- Расцепитель независимый (РН)

- Расцепитель нулевого напряжения (РНН) (только для выключателей А3710 Ф, А3710 Б)

- Электромагнитный привод

- Выдвижное исполнение (только для выключателей А3710 Ф, А3710 Б)