# Выключатели автоматические АЕ 2040 на токи 10...63 А

- Номенклатурный каталог "Выключатели автоматические серии АЕ2040"

- Сертификат соответствия

## Область применения

Выключатели серии АЕ2040-Б рассчитаны для эксплуатации в электроустановках с номинальным рабочим напряжением до 660 V переменного тока частоты 50 и 60 Hz и до 220 V постоянного тока.

## Основные технические данные

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Электрические характеристики |
| Число полюсов | 2, 3 |
| Номинальный ток выключателя In, A | 10…100 |
| Номинальное рабочее напряжение главной цепи, V | ~ | 380 | 660 |
|  | – | 220 |  |
| Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu), ka, Ics=100% Icu | ~ 380 V | 6 |
|  | ~ 660 V | 4 |
|  | – 220 V | 10 |
| Износостойкость выключателя |
| Износостойкость выключателя | общее количество циклов ВО | 25000 |
|  | количество циклов ВО под нагрузкой | 10...25 А | 20000 | 16000 |
|  |  | 31,5...40 А | 16000 | 12500 |
|  |  | 50...60 А | 16000 | 10000 |
| Количество циклов ВО под действием максимальных расцепителей тока | 200 |