Блок зажимов ТС Блоки зажимов предназначены для присоединения и ответвления проводников из меди и алюминия в цепях электроустановок переменного тока частотой 50Гц напряжением до 660В и постоянного тока напряжением до 440В. Материал корпуса: карболит Материал планки: латунь Технические характеристики: Тип Ток, А Количество клеммных пар Макс. сечение проводника, мм Размеры, мм L L1 A D E F G ТС-603 60 3 16 86,5 28,5 42,7 31,0 17,0 17,0 М6 ТС-604 60 4 16 115,0 28,5 42,7 31,0 17,0 17,0 М6 ТС-1003 100 3 35 113,5 34,5 55,2 36,3 17,3 22,5 М6 ТС-1004 100 4 35 137,5 34,5 55,2 36,3 17,3 22,5 М6 ТС-2003 200 3 95 133,0 44,5 72,1 44,4 23,0 28,3 М8 ТС-2004 200 4 95 177,0 44,5 72,1 44,4 23,0 28,3 М8 ТС-3003 400 3 150 164,0 55,0 89,4 50,6 27,0 36,0 М10 ТС-3004 400 4 150 218,0 55,0 89,4 50,6 27,0 36,0 М10 Блок зажимов БЗ24 (бзн.) Блоки зажимов предназначены для присоединения и ответвления проводников из меди и алюминия в цепях электроустановок переменного тока частотой 50Гц напряжением до 660В и постоянного тока напряжением до 440В. Материал корпуса: карболит Материал планки: - БЗ24 — 4П25: латунь - БЗ24 — 4П16: сталь анодированная Технические характеристики: Наименование Ток (А) макс. сечение (мм²) число клеммных пар Крышка торцевая БЗ24 — 4П16 — 10 (КВТ) 16 4 10 КТ-5 БЗ24 — 4П25 — 5 (КВТ) 25 4 5 КТ-5 БЗ24 — 4П25 — 10 (КВТ) 25 4 10 КТ-5 Блок зажимов БЗ26 Блоки зажимов предназначены для присоединения и ответвления проводников из меди и алюминия в цепях электроустановок переменного тока частотой 50Гц напряжением до 660В и постоянного тока напряжением до 440В. Материал корпуса: нейлон Материал планки: латунь Технические характеристики: Наименование Ток (А) Сеч. пров. (мм²) БЗ26 - 4П25 - 5 (КВТ) 25 0,35-4 БЗ26 - 4П25 - 10 (КВТ) 25 0,35-4 Блок зажимов ТВ Блоки зажимов предназначены для присоединения и ответвления проводников из меди и алюминия в цепях электроустановок переменного тока частотой 50Гц напряжением до 660В и постоянного тока напряжением до 440В. Материал корпуса: ABC пластик Материал планки: - ТВ-15, ТВ-25: сталь анодированная - ТВ-45: латунь Технические характеристики: Тип Ток, А Количество клеммных пар Макс. сечение проводника, мм Размеры, мм L L1 A D F G ТВ-1503 15 3 1,5 46,0 36,5 22,0 17,0 7,5 М3 ТВ-1504 15 4 1,5 55,0 45,5 22,0 17,0 7,5 М3 ТВ-1506 15 6 1,5 73,0 63,5 22,0 17,0 7,5 М3 ТВ-1512 15 12 1,5 127,0 118,0 22,0 17,0 7,5 М3 ТВ-2503 25 3 2,5 50,0 40,0 30,0 20,0 10,5 М4 ТВ-2504 25 4 2,5 62,5 57,0 30,0 20,0 10,5 М4 ТВ-2506 25 6 2,5 91,0 81,5 30,0 20,0 10,5 М4 ТВ-2512 25 12 2,5 163,0 153,0 30,0 20,0 10,5 М4 ТВ-3503 35 3 4,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,5 М4 ТВ-3504 35 4 4,0 62,5 57,0 30,0 20,0 10,5 М4 ТВ-3506 35 6 4,0 91,0 81,5 30,0 20,0 10,5 М4 ТВ-3512 35 12 4,0 163,0 153,0 30,0 20,0 10,5 М4 ТВ-4503 45 3 6,0 70,0 60,5 48,0 23,5 15,0 М5 ТВ-4504 45 4 6,0 86,0 75,5 48,0 23,5 15,0 М5 ТВ-4506 45 6 6,0 120,5 110,0 48,0 23,5 15,0 М5