NEO-плоский-CY ((MCHOU)экранирован, приоритетный тип EMC*)

Технические характеристики Специальный экранированный плоский провод из неопрена, соответствующий DIN VDE 0250, часть 809 Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах от -5º С до +70º С при эксплуатации в неподвижном состоянии от -35º С до +80º С Номинальное напряжение U0/U 300/500 B Испытательное напряжение 3000 В Минимальный радиус изгиба около 15 х толщины кабеля Устойчивость к излучению до 50 х 106 кДж/кг (до 50 Мрад) Испытано согласно DIN VDE 0482 - часть 265-2-1/EN 50265-2-1/IEC 60332-1 (соответствует DIN VDE 0472 часть 804 вид испытания B) Структура кабеля голые медные проводники, многопроволочный в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6, BS 6360 кл. 6 специальная резиновая изоляция жил маркировка жил до 5 жил согласно цветовому коду DIN VDE 0293, от 7 жил пронумерованы защитный провод зелено-желтый жилы экранированы отдельно или пучками жилы расположены рядом экранирующая оплетка из медной проволоки, покрытие около 85% специальная неопреновая внешняя оболочка, черная (RAL 9005) внешняя оболочка устойчива к холоду полностью устойчива к маслам Применение Плоские кабели с неопреновой изоляцией преимущественно используются в качестве проводки в крановых установках, напольных самопогрузчиках и устройств для обслуживания стеллажей. Экспортный вариант с неопреном имеет допуск UL. Преимущества плоских проводов очень маленький радиус сгиба повышенная гибкость занимают мало места возможность пакетирования высокая плотность экрана обеспечивает отсутствие помех при передаче сигналов и импульсов. *EMC = электромагнитная совместимость Указание Для оптимизации показателя электромагнитной совместимости рекомендуется соединять кабели по всей окружности медной оплетки. Инструкция по применению Кабельные катушки с плоскими кабелями должны транспортироваться в вертикальном положении. Максимальная гибкость кабеля достигается в плоскости, параллельной поверхности кабеля. С этой целью должны выполняться следующие правила использования кабелей: При прокладке токопроводящий кабель укладывается на направляющий рельс или поверх несущей балки и скрепляется с ними в начальной точке. Расстояние между поверхностями расположения двух кабельных подводов должно быть больше, чем двойная толщина кабельного пакета. Выполнение пакетирования всегда необходимо начинать с кабеля с наименьшим сечением жил, который первым укладывается непосредственно на несущую поверхность. На него затем укладывается кабель большего сечения и т.д., так что кабель с наибольшим сечением жил всегда располагается сверху пакета. Кроме того всегда обращайте внимание на симметричное распределение нагрузки в кабеле. Многожильные плоские кабели с малым сечением жил, не превышающим 2,5 мм², очень критичны по отношению к растягивающему напряжени. В случае использования таких кабелей всегда должны добавляться к расчетному значению сечения жил еще резервных 10%. CE = кабельная продукция произведенная в соответствии с общеевропейскими требованиями по электротехнике 73/234/EWG, а также 93G/68/EWG. Арт.№ Число жил х сечение мм² Внешний Ø приблизит. Вес меди кг/км Вес кабеля прибл. кг/км 28100 8G1,5 7,9х42,0 231,0 260 28101 12G1,5 7,9х61,0 346,0 380 28102 4G2,5 5,5х25,5 164,0 250 28103 6G2,5 8,5х34,5 247,0 365 28104 12G2,5 8,9х68,0 494,0 620 G = с защитным проводом зел.-желт. Другие размеры высылаются по размеру.