| Провода монтажные |  |
| --- | --- |

В данную группу входят провода, предназначенные для внутри приборного и межприборного монтажа, соединений электронной и электрической аппаратуры.

### Марки и элементы конструкции

| Марка провода | ГОСТ, ТУ | Конструктивные особенности |
| --- | --- | --- |
| НВ | ГОСТ 17515-72 | С медной луженой жилой в изоляции из поливинилхлоридного пластиката |
| HВM | То же | То же, с медной жилой |
| НВЭ | То же | С одной или несколькими медными лужеными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката |
| НВМЭ | То же | То же, с медными жилами |
| МГШВ | ТУ I6-505.437-S2 | С медной луженой жилой с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистым слоем |
| MГШВ-1 | То же | То же, с дополнительным пленочным слоем |
| МГШВЭ | То же | То же, что МГШВ, экранированный |
| МЛТП | 'ГУ 16-505.554-81 | С медной луженой жилой с изоляцией из облученного полиэтилена с дополнительной полиэфирной изоляцией |
| МСТП | То же | То же, с дополнительной изоляцией из стекловолокна |
| МПО | ТУ 16-505,339-79 | С медной луженой жилой с изоляцией из облученного полиэтилена |
| МПОЭ | То же | То же. Экранированный |
| МГТФ | ТУ 16-505.185-71 | С медной жилой с изоляцией из запеченных пленок фюропласта-4 |
| МГТФЭ | То же | То же, с экраном из медных луженых проволок |
| Провода специального назначения типа МС | ТУ 16-505.083-78 | с жилой из медных посеребренных проволок или из бронзовых посеребренных проволок с изоляцией и оболочкой из пленок фторопласта-4 |
|  | ТУ 16-505.813-80 | То же, с изоляцией из пленок фторопласта Ф-4МБ |
|  | ТУ 16.К76-011-88 | С жилой из медной, бронзовой или медной посеребренной проволоки с изоляцией из полиимидного лака с экраном из медных луженых проволок |

Провода с поливинилхлоридной изоляцией предназначены для paботы при температуре до 70 0С, провода с изоляцией из облученного полиэтилена - до 100 0 С( кратковременно до 150 0С ), провода типа МГТФ и МС - до 200 0С.

### Конструктивные параметры

Провода марок НВ, HВM, НВЭ, НВМЭ имеют градацию по рабочему напряжению переменного тока частотой 50 Гц в 600 В и 1000 В и постоянного тона 840 В и 1400 В соответственно, а также по классам жил.

Koнструктивные параметры данных проводов приведены в таблице 4,13-1. Номинальная толщина изоляции для напряжения 600 В составляет 0.35 мм, для 1000 В - 0,45 мм. Цвет изоляции может оговариваться при заказе провода.

### Koнструктивные параметры проводов марок НВ, НВM, НВЭ, НВМЭ

| Марка провода | Число жил | Номинальное сечение жил, мм2 | Номинальное переменное напряжение, В | Варианты классов жил |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НВ, НBМ | 1 | 0,08;0,12; 0,20;0,35;0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 | 600 и 1000 | 1 н 3 - все сечения |
|  |  |  |  | 4 - до 1,5 мм2 |
|  |  |  |  | 5 - or 0,35 до 0,75 мм2 только для НВ |
| НВЭ | 1,2,3 | То же | 600 и 1000 | 3- все сечения 4 - от 0,12 до 1,5 мм 2 5 - от 0,50 до 0,75 мм2 |
| НВМЭ | 1,2,3 | 0,12; 0,20; 0,35; 0,50;0,75; 1,0 | 600 | 3 и 4 |
|  |  | 0,12; 0,20; 0,35; 0,50; 0,75; 1,П; 1,5; 2,5 | 1000 |  |

Провода марок МГШB, МГШВ-1 и МГШВЭ сечением до 0, 14 мм2 предназначенные для работы при напряжении до 380 В переменного тока частотой 10 кГц или до 500 В постоянного тока, свыше 0,20 мм2 - до 1000 В переменного или до 1500 В постоянного тока. Токопроводящне жилы обматываются полиэфирными нитями (МГШВ) или пленкои (МГШВ-1) перед наложением изоляции из поливинилхлоридного пластиката. Провода марок МГШВ и МГШВ-1 имеют одну жилу, провода марки МГШВЭ - одну, две или три, изоляция может иметь различный цвет. Экран в проводах марки МГШВЭ выполняют общим из медных луженых проволок.

### Конструктивные параметры проводов марок МГШВ, МГШВ-1, МГШВЭ

| Марка провода | Число жил | Номинальные сечения, мм2 |
| --- | --- | --- |
| МГШВ | 1 | П,12; 0,14; 0,20; 0,35; 0,50; 0,75; 1,0; 1,5 |
| МГШВ-1 | 1 | 0,35; 0,50; 0,75; 1,0; 1,5 |
| МГШВЭ | 1 | 0,12; 0,14, 0,20; 0,35, 0,50; 0,75 |
|  | 2 | 0,35; 0,50; 0,75 |
|  | 3 | 0,35; 0,50; 0,75 |

Провода марок MПО, МПОЭ, MЛTП, МСТП с изоляцией из облученного полиэтилена выпускаются сечением 0,12-6,0 мм2.

Токопроводящие жилы проводов марки МЛТП перед наложением изоляции обматывают полиэфирными нитями , проводов марки МСТП - двойным слоем стекловолокна. Изоляция выполняется цветной.

Провода марок МГТФ, МГТФЭ выпускаются сечением 0,07; 0,12; 0,20 и 0,35 мм2.

Провода серии МС выпускаются, взависимости от марки, сечением oт 0,02 до 1,5 мм2 с числом жил 1,2,3.

## Электрические параметры

## Наружные диаметры проводов марок НВ,НВМ,НВЭ,НВМЭ,мм

| Номинальное сенение жил, мм2 | Номинальное напряжение, В |
| --- | --- |
|  | 600 | 1000 |
|  | HB, НBM | НВЭ, НВМЭ | НВ,НВМ | НВЭ,НВМЭ |
|  |  | 1 жила | 2 жилы | 3 жилы |  | 1 жила | 2 жилы | 3 жилы |
| 0,08 | 1,2 | - | - | - | 1,4 | - | - | - |
| 0,12 | 1,3 | 1,8 | 3,2 | 3,4 | 1,5 | 2,0 | 3,6 | 3,8 |
| 0,20 | 1,5 | 2,0 | 3,6 | 3,8 | 1,7 | 2,2 | 4,0 | 4,3 |
| 0,35 | 1,6 | 2,2 | 3,8 | 4,1 | 1,8 | 2,4 | 4,2 | 4,5 |
| 0,50 | 1,S | 2,3 | 4,2 | 4,5 | 2,0 | 2,5 | 4,6 | 4,9 |
| 0,75 | 2,1 | 2,7 | 4,8 | 5,1 | 2,3 | 2,9 | 5,2 | 5,6 |
| 1,0 | 2,2 | 2,8 | 5,0 | 5,3 | 2,4 | 3,0 | 5,4 | 5,8 |
| 1,5 | 2,5 | 3,1 | 5,6 | 6,0 | 2,7 | 3,3 | 6,0 | 6,4 |
| 2,5 | 3,2 | 3,8 | 7,0 | 7,5 | 3,3 | 3,9 | 7,2 | 7,7 |

### Maccы проводов марок НВ, НВМ, НВЭ, НВМЭ, кг/км

| Номинальное сечение жил, мм2 | Номинальное напряжение, В |
| --- | --- |
|  | 600 | 1000 |
|  | HB,HВM | НВЭ, НBMЭ | HB,HВM | НВЭ, НBMЭ |
|  |  | 1 жила | 2 жилы | 3 жилы |  | 1 жила | 2 жилы | 3 жилы |
| 0,08 | 1,8 | - | - | - | 2,3 | - | - | - |
| 0,12 | 2,4 | 8,0 | 16 | 19 | 2,9 | 9,0 | 18 | 21 |
| 0,20 | 3,3 | 9,0 | 19 | 23 | 3,9 | 10 | 20 | 25 |
| 0,35 | 5,0 | 14 | 22 | 28 | 5,8 | 15 | 27 | 34 |
| 0,50 | 6,5 | 15 | 25 | 33 | 7,3 | 16 | 30 | 38 |
| 0,75 | 9,5 | 18 | 34 | 44 | 10 | 19 | 36 | 48 |
| 1,0 | 11,5 | 20 | 34 | 52 | 12 | 21 | 42 | 56 |
| 1,5 | 17 | 25 | 52 | 77 | 1,8 | 28 | 56 | 75 |
| 2,5 | 26 | 36 | 76 | 108 | 28 | 39 | 82 | 110 |

### Наружные диаметры и массы проводов марок МГШВ, МГШВ-1, МГШВЭ

| Марка провода | Номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса провода, кг/км |
| --- | --- | --- | --- |
| МГШВ | 0,12 | 1,3 | 2,3 |
|  | 0,14 | 1,4 | 2,5 |
|  | 0,20 | 1,6 | 3,9 |
|  | 0,35 | 1,9 | 5,9 |
|  | 0,50 | 2,0 | 7,9 |
|  | 0,75 | 2,5 | 11,4 |
|  | 1,0 | 2,8 | 14 |
|  | 1,5 | 3,0 | 20 |
| МГШВ-1 | 0,35 | 1,8 | 5,5 |
|  | 0,50 | 2,1 | 7,5 |
|  | 0,75 | 2,3 | 11 |
|  | 1,0 | 2,6 | 13,5 |
|  | 1,5 | 2,8 | 19 |
| МГШВЭ | 1х0,12 | 1,9 | 8,3 |
|  | 1x 0,14 | 2,0 | 9 |
|  | lx 0,20 | 2,2 | 10,3 |
|  | lx 0,35 | 2,5 | 15 |
|  | 1х0,50 | 2,8 | 18 |
|  | 1x 0,75 | 3,3 | 24 |
|  | 2х 0,35 | 4,6 | 29 |
|  | 2х 0,50 | 5,2 | 36 |
|  | 2х 0,75 | 5,8 | 46 |
|  | Зх 0,35 | 4,9 | 36 |
|  | Зх 0,50 | 5,4 | 45 |
|  | Зх 0,75 | 6,8 | 54 |

### Наружные диаметры и массы проводов марок MПO, МПОЭ, МЛТП, МСТП, мм

| Номинальное сечение жил, мм2 | MПO | МПОЭ | МЛТП | МСТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,12 | 1,1 | 1,7 | 1,5 | 1,5 |
| 0,20 | 1,3 | 1,9 | 1,6 | 1,6 |
| 0,35 | 1,6 | 2,2 | 1,9 | 1,9 |
| 0,50 | 1,8 | 2,4 | 2,1 | 2,1 |
| 0,75 | 2,0 | 2,6 | 2,4 | 2,4 |
| 1,0 | 2,1 | 2,7 | 2,5 | 2,5 |
| 1,5 | 2,5 | 3,1 | 2,9 | 2,9 |
| 2,5 | 3,1 | 3,7 | 3,5 | 3,5 |
| 4,0 | 3,8 | 4,4 | 4,3 | 4,3 |
| 6,0 | 4,4 | 5,0 | 5,2 | 5,2 |

### Массы проводов марок МПО, МПОЭ, МЛ'ТП, МСТП, кг/км

| Hoминальное сечение жил, мм2 | МПО | МПОЭ | МЛТП | МСТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,12 | 1,9 | 8,3 | 2,4 | 2,7 |
| 0,20 | 2,9 | 9,3 | 3,6 | З,8 |
| 0,35 | 4,9 | 11,5 | 5,5 | 5,8 |
| 0,50 | 6,4 | 13 | 7,0 | 7,4 |
| 0,75 | 9,3 | 16 | 10 | 10,5 |
| 1,0 | 12 | 18 | 12 | 1? |
| 1,5 | 17 | 28 | 18 | 18,5 |
| 2,5 | 17 | 44 | 29 | 30 |
| 4,0 | 42 | 62 | 43 | 44 |
| 6,0 | 62 | 82 | 64 | 65 |

### Наружный диаметр и масса проводов марки МГТФ

| Номинальное сечение жилы, мм2 | Наружный диаметр | Масса, кг/км |
| --- | --- | --- |
| 0,07 | 0,75 | 1,2 |
| 0,12 | 0,85 | 2,0 |
| 0,20 | 1,05 | 3,0 |
| 0,35 | 1,20 | 4,3 |

### Электрические параметры монтажных проводов

| Марка провода | Испытательное напряжение 50 Гц, В/мин | Сопротивление изоляции Мом-км |
| --- | --- | --- |
| НВ, НВМ, НВЭ, НВМЭ | 2000/1 для 600 В 3000/1 для 1000 В | 10 |
| MГШВ, MГШВ -1, MГШВЭ | 800/1 для сечений до 0,14 2 2000/1 для остальных | 20 |
| MПO, МП0Э | 2000/1 | 100 |
| МЛТП,МСТП | 1500/1 для сечения 0,12 мм2 2000/1 для для остальных | 50 |
| МГТФ | 1500/1 | 10 |
| МГТФЭ | 1000/1 | 10 |