Приборы для измерения малых давлений

НМ-100, ДНМ-100,ТНМ-100, ДТНМ-100, ТМ-100, ДТМ-100

Назначение прибора

Приборы предназначены для измерения вакуумметрического,  избыточного, а также разности вакуумметрических и  избыточных  давлений воздуха и неагрессивных газов;

Приборы предназначены для работы при температуре  окружающей  среды от минус 50 до плюс 60 °С и относительной влажности до 98 % при температуре 35 °С

По защищенности от воздействия окружающей среды приборы изготавливаются в следующих исполнениях по ГОСТ 12997-84:

- IP 53 по ГОСТ 14254-96

Исполнения Радиальный штуцер М20х1,5;

Осевой штуцер под елочку или М20х1.5.

Корпус прибора литой материал алюминиевый сплав.

Материал мембраны бериллиевая бронза.

Механизм и присоединительные штуцера латунь.

Возможно изготовление второй отсчетной шкалы красного цвета (мм.вод.ст. mбар, кгс/м.кв, мм.рт.ст., psi)

Технические характеристики

Наименования, условные обозначения, верхние значения диапазона показаний и классы точности приборов приведены в таблице

Таблица 1

| Наименование Прибора | Условное обозначение | Класс точности | Верхние значения диапазона измерений, кПа (кгс/м2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Избыточное давление |
| Напоромер мембранный показывающий Дифманометр-напоромер мамбранный показывающий Тягонапоромер мембранный показывающий Дифманометр-тягонапоромер мембранный показывающий Тягомер мембранный показывающий Дифманометр-тягомер мембранный показывающий | НМ-100 ДНМ-100 ТНМ-100 ДТНМ-100 ТМ-100 ДТМ-100 | 1,5 2,5-1,5-2,5 2,5 | 0,25*; 0,4*; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 ( 25; 40; 60;100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600; 2500; 4000 ;6000) +-0,3;+-0,5;+-0,8;+-1,25;+-2;+-3;+-5;+-8;+-12,5;+-20. (+-30;+-50;+-80;+-125;+-200;+-300;+-500;+-800;+-1250;+-2000) -0,25*;- 0,4*;- 0,6;- 1; -1,6;- 2,5;- 4;- 6; -10; -16;- 25;- 40;- 60 ( -25;- 40;- 60;-100; -160;- 250;- 400;- 600; -1000;- 1600;- 2500; -4000 ;-6000) |

Цена:

НМ-100, ТНМ-100, ТМ-100 радиальный штуцер М20Х1,5 и G1/2 -  1200 руб. без НДС

НМ-100, ТНМ-100, ТМ-100 Осевой штуцер      -                          1550 руб. без НДС

ДНМ-100, ДТНМ-100, ДТМ-100                  –                        1550 руб. без НДС

!!!Предоставляются скидки от объема!!!

Исполнение осевой штуцер

Исполнение радиальный штуцер