| СВЕТИЛЬНИКИ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ |
| --- |
|  | Светильники серии РСП-18 ТУ 16-676.112-85 Светильники предназначены для общего освещения производственных помещений в комплекте с независимыми пускорегулирующими аппаратами (ПРА) Напряжение питания 220 В Потребляемая мощность РСП 18-700-104 700 Вт. РСП 18-400-104 400 Вт. РСП 18-250-104 250 Вт. КПД, не менее 70-75% Степень защиты JP20 Климатическое исполнение и категория и категория размещения У3 Тип лампы ДРЛ Высота подвеса 6,0 м. Габаритные размеры: РСП18-250;400 420х440 РСП18-700 420х600 Масса, не более 1,3 кг (1,9 кг) |
|  | Светильники серии РСП-56 Светильники предназначены для общего освещения с большой высоты производственных помещений, складских помещений, спортивных и торговых павильонов и т.п. Устанавливаются внутри помещений и снаружи. Напряжение питания 220 В Частота 50Гц. Климатическое исполнение и категория и категория размещения УХЛ1 Класс защиты от поражения электрическим током 1 Высота подвеса 6,0 м. Отражатель алюминиевый гладкий Рассеиватель стеклянный |
|  | Светильники серии РСП-65 Светильники предназначены для интерьерного и внутреннего освещения производственных и общественных помещений, используемые на больших высотах. Напряжение питания 220 В Частота 50Гц. Тип патрона Е40 Климатическое исполнение и категория и категория размещения УХЛ1 Класс защиты от поражения электрическим током 1 Высота подвеса 6,0 м. Отражатель и рассеиватель - пластмассовый прозрачный |
|  | Светильники серии ГСП-18 ТУ 16-676.112-85 Светильники предназначены для общего освещения производственных помещений в комплекте с независимыми пускорегулирующими аппаратами (ПРА) Напряжение питания 220 В Потребляемая мощность ГСП 18-400-110 400 Вт. ГСП 18-250-110 250 Вт. КПД, не менее 70-75% Степень защиты JP20 Климатическое исполнение и категория и категория размещения У3 Тип лампы ДРИ Высота подвеса 6,0 м. Габаритные размеры 420х440 Масса, не более 1,3 кг. |