## Оправы защитные металлические 2П, 2У

Корпус оправы, имеющий смотровое окно, с помощью двух винтов монтируется в нижнюю часть оправы. Нижняя часть оправы имеет метрическую резьбу. Детали оправы взаимозаменяемы. Оправы имеют защитное антикоррозийное покрытие.

| Тип | Длина верхней части, L, мм | Длина нижней части, l, мм | Рабочее давление не более, МПа | Резьба |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| прямая 2П | 215, 265 | 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000 | 6,3 | М 27х2 |
| угловая 2У |  | 63, 100, 160, 250, 400, 630 |  |  |

Принцип работы:

Для монтажа оправ защитных в трубы разных диаметров используют бобышки. После закрепления оправы смотровое окно устанавливается в необходимом направлении. Для снижения теплосопротивления кольцевой зазор между термометром и внутренней стенкой нижней части оправы заполняют теплопроводящим материалом.