Преобразователи давления в унифицированный токовый выходной сигнал 
Сапфир 22М; Метран-55ДИ; Метран100-ДИ, ДД; КРТ-5 (замена КРТ-9); МИДА-ДИ предназначены для непрерывного преобразования избыточного или вакуумметрического давления, разности давлений в унифицированный токовый выходной сигнал.
Датчики различных семейств и приборных комплексов отличаются друг от друга целевым назначением, технико-экономическими показателями, эксплутационными характеристиками и конструкциями. 
В составе различных приборных комплексов имеются датчики, рекомендованные и разрешенные для применения на объектах атомных электростанций, газовой и нефтяной промышленности, энергетики, пищевой промышленности и других отраслях народного хозяйства.
В приборах серии Метран с микропроцессорным преобразователем значительно снижена погрешность нелинейности статической характеристики, осуществлена коррекция выходного сигнала датчика при воздействии ряда возмущающих факторов и, в первую очередь, температуры окружающей среды, увеличен диапазон возможных перенастроек 
пределов измерений одной и той же модели.
Для микропроцессорных датчиков упрощена процедура их заводской настройки и повышена точность калибровки. 
Наличие жидкокристаллического дисплея значительно упрощает технологический контроль.

Преобразователи давления серии КРТ9 обладают рядом преимуществ перед ранее выпускаемыми преобразователя КРТ 5, в частности:
- широкий диапазон измеряемых давлений от минус 0,1 до 100 МПа;
- расширенный верхний предел температур измеряемых сред до 120 оС, в варианте 
с вынесенным преобразователем до 200 оС;
- уменьшенные габаритные размеры;
- разнообразие вариантов исполнения монтажа на магистрали и соединителей с внешними электрическими сетями;
- максимальная степень защита корпуса IP67.

Все предлагаемые приборы внесены в реестр средств измерений.

| Модель | Наименование | Цена, с учетом НДС |
| --- | --- | --- |
| Сапфир 22М- ДИ (2120,2130, 2140) | Преобразователи избыточного давления | От 9400 |
| Сапфир 22М- ДД ( 2420,2430,2440,2450) | Преобразователи разности давлений | От 11500 |
| Метран –55ДИ( 0,4 – 2,5 МПа) | Преобразователи избыточного давления | 5900 |
| Метран –100ДИ МП1(1130,1140/1150) | Преобразователи избыточного давления | 15450/14700 |
| Метран –100ДД(1420,1430,1440) | Преобразователи разности давлений | 18090 |
| Метран –100ДА МП1(1050) | Преобразователи абсолютного давления | 15990 |
| КРТ-5 ( замена КРТ-9) (0,4 – 2,5 МПа) | Преобразователи избыточного давления | От 2998 |
| МИДА-ДИ ( 1,0 МПа ; 1,6 МПа) | Преобразователи избыточного давления | 5102 |