| ТУДЭ-1М1 ... ТУДЭ-12М1 Устройства терморегулирующие ТУДЭ М1 выпускаются 12-ти модификаций в зависимости от диапазона регулирования температур. По защищенности от влияния окружающей среды устройства имеют исполнения: защищенные от попадания внутрь изделия пыли и воды со степенью защиты ІР54, взрывозащищенные ІЕхdIIBТ4. Основные технические данные ТУДЭ-М1 коммутирует: Напряжение, В: 250(+25/-37,5) перемен. тока, 220(+22/-33) пост. тока Частота 50...60 Гц Сила тока: от 1,0 до 15А при ом. нагрузке; от 0,1 до 2 А при инд. нагрузке) с cosf>= 0.5 Масса приборов: кг, не более: со степенью защиты IР54 ...................... 1,5 взрывозащищенные IExdIIBT4 ................ 5 ТУДЭ-1М1 ТУДЭ-2М1 ТУДЭ-3М1 ТУДЭ-4М1 ТУДЭ-5М1 ТУДЭ-6М1 Диапазон регулируемых температур, °С -60... +40 0... 100 30... 100 0... 250 100... 250 200... 500 Допустимая основная погрешность срабатывания по шкале заданий, % 4,0 2,5 4,0 2,5 1,5 2,5 Диапазон дифференци- ала, °С 4-20 4-20 4-20 4-20 4-20 7-20 2-10 2-10 2-10 Длина чувствитель- ного элемента, мм 251 251 251 491 351 Допустимая толщина изоляции, мм 50 100 200 Степень защиты IP54 ТУДЭ-8М1 ТУДЭ-9М1 ТУДЭ-10М1 ТУДЭ-11М1 ТУДЭ-12М1 Диапазон регулируемых температур, °С 0... 40 1... 100 30... 100 30... 160 0... 250 Допустимая основная погрешность срабатывания по шкале заданий, % 4,0 2,5 4,0 2,5 4,0 Диапазон дифферен- циала, °С 4,5-20 2,5-10 Длина чувствитель- ного элемента, мм 251 251 491 Допустимая толщина изоляции, мм 50 Степень защиты IP54, IExdllBT4 | Устройства терморегулирующие дилатометрические электрические ТУДЭМ1 предназначены для регулирования температуры жидких и газообразных сред в системах автоматического контроля и регулирования при статическом давлении до 6,4 МПа. Диапазон регулирования температур (-60 ... +500) °С. Применяются во всех отраслях промышленности. ТУ 25-7323.001-88. |
| --- | --- |