“NEXANS” ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА ( ТЁПЛЫЙ ПОЛ )

Термостат

Соединительная муфта

Трубка

Датчик темп, пола Монтажная лента

Нагревательный кабель

- Определите места установки, схему раскладки и подключения кабеля, терморегулятора и датчика.

- Подготовьте поверхность (основание) для укладки нагревательного кабеля,  пользуясь следующими 
рекомендациями:

- На  выровненную  поверхность укладывается  слой теплоизоляционного  материала  (пенофола,  пено-
полиэтилена, пробки или им подобного). Теплоизоляция необходима, если снизу расположено холодное поме
щение (гараж, подвал), но, в любом случае, она значительно повышает экономичность системы.

- На теплоизоляцию укладывается какой-либо негорючий материал, например цементно-стружечная плита, или
цементно-песочная стяжка толщиной 1-2 см.

- Если кабель укладывается прямо на недостаточно жесткий негорючий теплоизоляционный материал, то на
него следует уложить фольгу или мелкоячеистую сетку, которая предохранит кабель от вдавливания в тепло-
изолятор и последующего перегрева.

- В соответствии со схемой раскладки кабеля уложите монтажную ленту и закрепите ее на подготовленном осно
вании с шагом 50-70 см. Вместо монтажной ленты можно использовать сетку с ячейкой около 2 см, к которой кабель крепится с помощью проволоки.

- Разложите и закрепите кабель на монтажной ленте или на сетке с соблюдением шага, выбранного по таблицам на 1-й странице.

ВНИМАНИЕ! При укладке следите, чтобы участок кабеля, маркированный как	*- SРLIСЕ -*	 находился в зоне заливки цементной стяжкой. Перехлест нагрева
тельной части кабеля не допускается. В процессе монтажа кабеля его следует оберегать от механических повреждений. Ходить по кабелю не допускается. После каждого
этапа работ необходимо проводить замер сопротивления нагревательного элемента кабеля и сопротивления изоляции нагревательного элемента с обязательным зане
сением полученных значений в гарантийный талон.

Напольное покрытие Датчик температуры пола Цементная стяжка (^ 3 см) Нагревательный кабель Монтажная лента или сетка Огнеупорный материал или ,цементная стяжка (1-2 см)

Теплоизоляция

Перекрытие или старый пол

- Если выбран термостат с управлением по температуре пола, следует закрепить посередине между двумя вит
ками кабеля датчик в гофрированной трубке с металлической заглушкой. Датчик необходимо вывести как
можно ближе к поверхности пола.

- Если выбран термостат с датчиком температуры воздуха, то закрепите датчик на стене на высоте примерно
1,6 м над полом. Не допускается воздействия на датчик сквозняков, прямого солнечного света или установка
его вблизи любого источника тепла.

- Подведите сетевые выводы кабеля и выводы датчика температуры к месту установки терморегулятора.

- Проведите заливку раствором или смесью {цемент с добавкой пластификатора), толщиной не менее 3 см, следя за тем, чтобы вокруг кабеля не образовывались пустоты, затрудняющие передачу тепла. Разравнивание смеси цемента производить вдоль кабеля, чтобы не нарушить интервал укладки.

- Уложите покрытие (кафельная плитка, линолеум, ковролин, ламинат, паркет из натуральной древесины толщиной не более 20 мм и т.п.).

- Установите терморегулятор и подсоедините датчик температуры, "холодные" выводы кабеля и сетевые провода по схеме, приведенной на термостате.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте включения системы до полного затвердевания бетона (21-28 дней с момента заливки). При условии соблюдения инструкции по эксплуатации и монтажу кабеля, а также при условии соблюдения действующих нормативов и требований правил техники безопасности, компания NЕХАNS СаЫе гарантирует надежную и безопасную работу кабеля в течение 10 лет с момента продажи. Срок эксплуатации: 50 лет.

ООО «СЭМ-КАБЕЛЬ» т. 67-12-59, ф. 67-12-68.   01.03.2010.

| Кабель двужильный 17 вт/м ОБОГРЕВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ ПРИ МОЩНОСТИ Вт/м2 |
| --- |
| Наименование комплекта | Мощность при 220 Вольт | Цена опт ЕВРО | Длина в м | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
|  |  | Кабель | Кабель с термостатом ОТИ 1991 | Кабель с термостатом осс 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300/17 | 274,5 | 97 | 157 | 207 | 17,65 | 4,6 | 3,4 | 2,7 | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,7 |
| 400/17 | 366,0 | 110 | 170 | 220 | 23,53 | 6,1 | 4,6 | 3,7 | 3,0 | 2,4 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 0,9 |
| 500/17 | 457,5 | 120 | 180 | 230 | 29,41 | 7,6 | 5,7 | 4,6 | 3,8 | 3,0 | 2,3 | 1,8 | 1,5 | 1,1 |
| 600/17 | 549,0 | 134 | 194 | 244 | 35,29 | 9,1 | 6,9 | 5,5 | 4,6 | 3,7 | 2,7 | 2,2 | 1,8 | 1,4 |
| 700/17 | 640,5 | 146 | 206 | 256 | 41,18 | 10,7 | 8,0 | 6,4 | 5,3 | 4,3 | 3,2 | 2,6 | 2,1 | 1,6 |
| 840/17 | 768,5 | 168 | 228 | 278 | 49,41 | 12,8 | 9,6 | 7,7 | 6,4 | 5,1 | 3,8 | 3,1 | 2,6 | 1,9 |
| 1000/17 | 914,9 | 184 | 244 | 294 | 58,82 | 15,2 | 11,4 | 9,1 | 7,6 | 6,1 | 4,6 | 3,7 | 3,0 | 2,3 |
| 1250/17 | 1143,7 | 208 | 268 | 318 | 73,53 | 19.1 | 14,3 | 11,4 | 9,5 | 7,6 | 5,7 | 4,6 | 3,8 | 2,9 |
| 1370/17 | 1253,5 | 230 | 290 | 340 | 80,59 | 20,9 | 15,7 | 12,5 | 10,4 | 8,4 | 6,3 | 5,0 | 4,2 | 3,1 |
| 1700/17 | 1555,4 | 258 | 318 | 368 | 100,00 | 25,9 | 19,4 | 15,6 | 13,0 | 10,4 | 7,8 | 6,2 | 5,2 | 3,9 |
| 2100/17 | 1921,4 | 320 | 380 | 430 | 123,53 | 32,0 | 24,0 | 19,2 | 16,0 | 12,8 | 9,6 | 7,7 | 6,4 | 4,8 |
| 3300/17 | 2923,2 | 440 | 500 | 550 | 194.12 | 48,7 | 36,5 | 29,2 | 24,4 | 19,5 | 14,6 | 11,7 | 9,7 | 7,3 |
| Шаг укладки при данной мощности Вт/м3, см | 25,8 | 19,4 | 15,5 | 12,9 | 10,3 | 7,8 | 6,2 | 5,2 | 3,9 |

Как    правильно    выбрать    необходимый    комплект нагревательного кабеля.

- Первое, что Вам необходимо сделать — это определиться с
номинальной мощностью на один квадратный метр, это делается
по    таблице    "Рекомендации    по    выбору    установленной
мощности». (Допустим,  что  Вам  необходимо обогреть  ванную
комнату, следовательно, выбираем мощность 200 Вт/м2).

- Далее,  в зависимости  от того,  какой  кабель  Вы желаете
установить,    одножильный    или   двухжильный,    по   таблице
«Обогреваемая площадь при мощности Вт/м2» в столбце с выб-
ранной мощностью находите Вашу квадратуру. (Предположим, что
наша ванная комната имеет площадь 8 квадратных метров. Нужно
заметить, что не нужно греть пол, например, под самой ванной,
поэтому из 8 м* вычитаем площадь, занимаемую ванной, допустим
2 м2. Получаем, что нам нужно обогреть 6 квадратных метров.
Берем ближнее значение, в нашем случае это либо 5,7 м2,  либо
6,3 м2. Выбираем 5,7 мг). Далее, двигаемся влево до столбца
«Наименование комплекта» в таблице «Кабель двухжильный
ТХL.Р/2R» и видим, что нам необходим комплект ТХL.Р 2R 1250/17 Шаг укладки 7,8 см.

3.	Далее,   Вам   необходимо   выбрать   систему   управления
(термостат).  Их существует большое  количество,  в том  числе
программируемые.    Мы    берем    самый    простой,   термостат
ОТN1991Н11

4.	Схема подключения всей системы изображена на термостате.

| Кабель одножильный 17вт/м обогреваемая площадь при мощности вт/м2 |
| --- |
| Наименование комплекта | Мощность при 220 Вольт | Цена опт ЕВРО | Длина в м. | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
|  |  | Кабель | Кабель с термостатом ОТN 1991 | Кабель с 244термостатом осс 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300/17 | 274,5 | 74 | 134 | 184 | 17,65 | 4,6 | 3,4 | 2,7 | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,7 |
| 400/17 | 366,0 | 80 | 140 | 190 | 23,53 | 6,1 | 4,6 | 3,7 | 3,0 | 2,4 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 0,9 |
| 500/17 | 457,5 | 86 | 146 | 196 | 29,41 | 7,6 | 5,7 | 4,6 | 3,8 | 3,0 | 2,3 | 1,8 | 1,5 | 1,1 |
| 600/17 | 549,0 | 90 | 150 | 200 | 35,29 | 9,1 | 6,9 | 5,5 | 4,6 | 3,7 | 2,7 | 2,2 | 1,8 | 1,4 |
| 700/17 | 640,5 | 98 | 158 | 208 | 41,18 | 10,7 | 8,0 | 6,4 | 5,3 | 4,3 | 3,2 | 2,6 | 2,1 | 1,6 |
| 850/17 | 777,7 | 120 | 180 | 230 | 50,00 | 13,0 | 9,7 | 7,8 | 6,5 | 5,2 | 3,9 | 3,1 | 2,6 | 1,9 |
| 1000/17 | 914,9 | 136 | 196 | 246 | 58,82 | 15,2 | 11,4 | 9,1 | 7,6 | 6,1 | 4,6 | 3,7 | 3,0 | 2,3 |
| 1250/17 | 1143,7 | 160 | 220 | 270 | 73,53 | 19,1 | 14,3 | 11,4 | 9,5 | 7,6 | 5,7 | 4,6 | 3,8 | 2,9 |
| 1400/17 | 1280,9 | 176 | 236 | 286 | 82,35 | 21,3 | 16,0 | 12,8 | 10,7 | 8,5 | 6,4 | 5,1 | 4,3 | 3,2 |
| 1750/17 | 1601,1 | 204 | 264 | 314 | 102,94 | 26,7 | 20,0 | 16,0 | 13,3 | 10,7 | 8,0 | 6,4 | 5,3 | 4,0 |
| 2200/17 | 2012,9 | 244 | 304 | 354 | 129,41 | 33,5 | 25,2 | 20,1 | 16,8 | 13,4 | 10,1 | 8,1 | 6,7 | 5,0 |
| Шаг укладки при данной мощности Вт/м2, см | 25,8 | 19,4 | 15,5 | 12,9 | 10,3 | 7,8 | 6,2 | 5,2 | 3,9 |

| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ |
| --- |
| Мощность Вт/м2 | Применение |
| 60-80 | Комфортный обогрев пола при очень хорошей теплоизоляции, защита от конденсации влаги |
| 100-120 | Комфортный обогрев пола в городских зданиях |
| 120-150 | Комфортный обогрев пола в загородных домах |
| 200 | Обогрев пола в ванной комнате, отопление помещений |
| 250 | Снеготаяние на наклонных пандусах |
| 300-350 | Снеготаяние на ступенях |
| 400 | Быстрое снеготаяние на открытых площадках |

“NEXANS”

ООО «Автоматика СЭМКабель»

Т. 67-12-59, ф.67-12-68

Г. ОМСК-65, 3-я Заводская 20.